==============================================================================
MAKEDOT.DOC f�r makedot 1.2e                              VERSION: 26-Feb-1995
==============================================================================


Inhalt
======

1      Einleitung
2      Aufruf
2.1      Umwandlung einer Textdatei in eine Parameterdatei
2.2      Umwandlung einer Parameterdatei in eine Textdatei
2.3      Konvertierung zwischen verschiedenen DOT-Dateiformaten
2.4      Umwandlung einer Textdatei in eine Bin„rdatei
2.5      Umwandlung einer Bin„rdatei in eine Textdatei
3      Aufbau der Textdatei f�r eine Parameterdatei
3.1      Schl�sselw”rter
3.1.1      Schl�sselw”rter f�r alle Parameterdateitypen
3.1.2      Schl�sselw”rter f�r TYPE=DOT
3.1.3      Schl�sselw”rter f�r TYPE=DOT_HORZ
3.1.4      Schl�sselw”rter f�r TYPE=BITMAP
3.2      Codesequenzen
3.3      Beispiele f�r Codesequenzen
4      Aufbau der Textdatei f�r eine Bin„rdatei
5      Hinweise
6      Anhang: Alte Methode f�r Parameter in Codesequenzen
7      Entstehungsgeschichte


1 Einleitung
============

Das Programm makedot wird zur Erzeugung von Parameterdateien f�r
dvidot verwendet. Es hat hierf�r zwei Funktionen:

- Umwandlung einer Textdatei in eine Parameterdatei (DOT-Datei).

- Umwandlung einer Parameterdatei (DOT-Datei) in eine Textdatei.

Wenn Sie eine Parameterdatei „ndern wollen, m�ssen Sie diese zun„chst
in eine Textdatei umwandeln lassen. Diese Textdatei k”nnen Sie dann
mit einem Texteditor „ndern. Anschlieáend kann aus dieser Textdatei
eine Parameterdatei erzeugt werden.

makedot kann aber auch zur Erstellung von Bin„rdateien wie sie z.B.
f�r die Option +init-files von dvihplj und dvidot ben”tigt werden ver-
wendet werden.


2 Aufruf
========


2.1 Umwandlung einer Textdatei in eine Parameterdatei
-----------------------------------------------------

Der Aufruf

    makedot -c [<Optionen>] <eingabe_datei> [<ausgabe_datei>]

erzeugt aus der Textdatei <eingabe_datei> die DOT-Datei
<ausgabe_datei>. Die Standarderweiterung f�r die Ausgabedatei ist DOT.
Wenn keine Ausgabedatei angegeben wird, wird der Name der Eingabedatei
(mit .dot) verwendet. Wenn f�r die Eingabedatei `-' angegeben wird, so
wird von der Standardeingabe (stdin) gelesen.


2.2 Umwandlung einer Parameterdatei in eine Textdatei
-----------------------------------------------------

Der Aufruf

    makedot -d [<Optionen>] <eingabe_datei> [<ausgabe_datei>]

erzeugt aus der DOT-Datei <eingabe_datei> die Textdatei
<ausgabe_datei>. Die Standarderweiterung f�r die Eingabedatei ist DOT.
Wenn keine Ausgabedatei angegeben wird, wird der Name der Eingabedatei
(ohne Erweiterung .dot) verwendet. Wenn f�r die Ausgabedatei `-' ange-
geben wird, so erfolgt die Ausgabe auf die Standardausgabe (stdout).


2.3 Konvertierung zwischen verschiedenen DOT-Dateiformaten
----------------------------------------------------------

dvidot 1.4n und sp„ter kann alte DOT-Dateien nicht mehr verwenden.
Diese m�ssen mit makedot konvertiert werden. Der Aufruf

    makedot -r [<Optionen>] <eingabe_datei> [<ausgabe_datei>]

konvertiert die DOT-Datei <eingabe_datei> in die DOT-Datei
<ausgabe_datei>. Wenn keine Ausgabedatei angegeben ist, wird die
Eingabedatei mit der konvertierten Datei �berschrieben.

Wenn `-o' angegeben wird, erzeugt makedot eine Datei, die von „lteren
Versionen von makedot und dvidot bearbeitet werden kann -- sofern eine
Umsetzung m”glich ist. Um z.B. eine neue DOT-Datei in das alte Format
zu konvertieren, k”nnen Sie

    makedot -ro <eingabe_date> [<ausgabe_datei>]

verwenden.

Wenn `-q' angegeben wird, gibt makedot nicht seine Titelzeile aus.


2.4 Umwandlung einer Textdatei in eine Bin„rdatei
-------------------------------------------------

Der Aufruf

    makedot -b [<Optionen>] <eingabe_datei> <ausgabe_datei>

wandelt die Textdatei <eingabe_datei> in die Bin„rdatei
<ausgabe_datei> um. Wenn f�r die Eingabedatei `-' angegeben wird, so
wird von der Standardeingabe (stdin) gelesen.

Wenn `-q' angegeben wird, gibt makedot nicht seine Titelzeile aus.


2.5 Umwandlung einer Bin„rdatei in eine Textdatei
-------------------------------------------------

Der Aufruf

    makedot -a [<Optionen>] <eingabe_datei> <ausgabe_datei>

wandelt die Bin„rdatei <eingabe_datei> in die Textdatei
<ausgabe_datei> um. Wenn f�r die Ausgabedatei `-' angegeben wird, so
erfolgt die Ausgabe auf die Standardausgabe (stdout).

Wenn `-q' angegeben wird, gibt makedot nicht seine Titelzeile aus.


3 Aufbau der Textdatei f�r eine Parameterdatei
==============================================

Eine Textdatei kann Kommentarzeilen enthalten. Diese beginnen mit
einem `*' oder `%'. Alle darauffolgenden Zeichen dieser Zeilen werden
dann ignoriert. Auch Leerzeilen werden ignoriert.

Alle anderen Zeilen enthalten ein Schl�sselwort nach dem ein
Gleichheitszeichen stehen muá. Nach dem Gleichheitszeichen folgen die
Parameter f�r dieses Schl�sselwort. (Die Parameter k”nnen bei manchen
Schl�sselw”rtern auch fehlen.)


3.1 Schl�sselw”rter
-------------------

In den folgenden Listen sind alle Schl�sselw”rter aufgef�hrt. Sie
m�ssen alle hier gezeigten Schl�sselw”rter (auáer den in eckigen
Klammern eingeschlossenen) benutzen, die Reihenfolge ist beliebig.
Optionale Teile einer Zeile sind in eckige Klammern eingeschlossen,
Alternativen durch senkrechte Striche getrennt und in runde Klammern
eingeschlossen. F�r die verschiedenen Sorten von Argumenten werden
diese Abk�rzungen benutzt:

<d>     L„ngenangabe (dimension): Zahl und TeX-Einheit (auch px)

<e>     <Ausdruck>

<n>     Zahl

<s>     Codesequenz

<t>     Text

Diese Argumenttypen sind weiter unten erkl„rt. Je nach Einstellung von
TYPE= k”nnen verschiedene Schl�sselw”rter verwendet werden.


3.1.1 Schl�sselw”rter f�r alle Parameterdateitypen
--------------------------------------------------

Die folgenden Schl�sselw”rter k”nnen f�r beide Arten von
Parameterdateien verwendet werden.

[COMMENT=[<t>]]

    Kommentar. Der Kommentar wird in der Parameterdatei gespeichert
    aber ignoriert.

ENV_NAME=<t>

    Name einer Environment-Variablen, aus der dvidot Optionen
    entnehmen soll.

FONT_PATH=<t>

    Pfad f�r Zeichensatzdateien. Dies ist die Voreinstellung f�r
    +font-files.

LOG_NAME=<t>

    Name der Protokolldatei.

PAGE_HEIGHT=<d>

    Seitenh”he. Voreinstellung f�r +height.

PAGE_WIDTH=<d>

    Seitenbreite. Voreinstellung f�r +width.

RESOLUTION=<n1> <n2>

    Aufl”sung. <n1> ist die Voreinstellung f�r +resolution-x, <n2> ist
    die Voreinstellung f�r +resolution-y.

[TYPE=[(DOT | DOT_HORZ | BITMAP)]]

    Typ der Parameterdatei. Die Typen DOT und DOT_HORZ erzeugen eine
    Parameterdatei f�r Matrixdrucker. Der Typ BITMAP erzeugt eine
    Parameterdatei f�r die Erzeugung einer Grafikdatei. Bei TYPE= ohne
    Argument oder bei Fehlen von TYPE= wird TYPE=DOT angenommen.

[VF_PATH=<t>]

    Pfad f�r VF-Dateien. Dies ist die Voreinstellung f�r
    +virtual-fonts und sollte leergelassen werden.


3.1.2 Schl�sselw”rter f�r TYPE=DOT
----------------------------------

Die folgenden Schl�sselw”rter k”nnen nur in Parameterdateien verwendet
werden, die TYPE=DOT enthalten.

BLANK_WIDTH=[<n>]

    Breite eines Leerzeichens. Leerzeichen werden am linken Rand
    benutzt, um den Druckkopf nach rechts zu bewegen. Hierzu wird die
    Breite eines Leerzeichens in Grafikpunkten ben”tigt. Sollen keine
    Leerzeichen zum Einr�cken benutzt werden, so ist das Argument leer
    zu lassen.

COLUMNS=<n>

    Maximale Anzahl der Druckspalten im Grafikmodus. Dieser Wert ist
    eine obere Grenze f�r +width.

[DOUBLE_SIDED_LONG=[<s>]]

    Mit dieser Codesequenz wird der Drucker so eingestellt, daá er
    automatisch zweiseitig druckt, d.h., die erste Ausgabeseite wird
    auf die Vorderseite, die zweite auf die R�ckseite der ersten
    Blattes gedruckt; die dritte auf die Vorderseite des zweiten
    Blattes usw. wobei entlang der l„ngeren Kante gebunden wird. Wenn
    hier eine Codesequenz angegeben ist, wird die Kommandozeilenoption
    +double-sided:long verf�gbar.

[DOUBLE_SIDED_SHORT=[<s>]]

    Mit dieser Codesequenz wird der Drucker so eingestellt, daá er
    automatisch zweiseitig druckt, d.h., die erste Ausgabeseite wird
    auf die Vorderseite, die zweite auf die R�ckseite der ersten
    Blattes gedruckt; die dritte auf die Vorderseite des zweiten
    Blattes usw. wobei entlang der k�rzeren Kante gebunden wird. Wenn
    hier eine Codesequenz angegeben ist, wird die Kommandozeilenoption
    +double-sided:short verf�gbar.

EXIT=[<s>]

    Die Codesequenz, die am Ende des Drucks an den Drucker geschickt
    wird.

FF_METHOD=(FF | LF)

    Seitenvorschub mit der Codesequenz FORM_FEED (siehe unten) oder
    mit vielen Zeilenvorsch�ben (siehe FORM_LENGTH).

FORM_FEED=[<s>]

    Codesequenz zum Erzeugen eines Blattvorschubs. Wird
    bei FF_METHOD=FF ben”tigt. Die L„nge des Vorschubs in
    Vorschub-Einheiten (Grafikpunkte f�r VMU=1) ist in der Variablen
    `form_feed' verf�gbar.

FORM_LENGTH=[<d>]

    Blattl„nge. Voreinstellung f�r +form-length. Wird nur bei
    FF_METHOD=LF ben”tigt.  Wenn <d> nicht angegeben ist, verwendet
    dvidot die eingestellte Seitenh”he als Blatth”he.

GRAPH_END=[<s>]

    Codesequenz, die unmittelbar nach den Grafikdaten an den Drucker
    geschickt wird. šblicherweise leer.

GRAPH_MODE=[<s>]

    Die Codesequenz, die den Grafikmodus einleitet. Auf diese Sequenz
    folgen unmittelbar die bin„ren Grafikdaten. Die Breite der Grafik
    (Grafikpunkte) ist in der Variablen `pixels' verf�gbar.

INIT1=[<s>]

    Die Codesequenz, die zu Beginn an den Drucker geschickt wird,
    falls +slow:off (Voreinstellung) eingestellt ist.

INIT2=[<s>]

    Die Codesequenz, die zu Beginn an den Drucker geschickt wird,
    falls +slow:on eingestellt ist.

LINE_FEED=[<s>]

    Die Codesequenz zum Erzeugen eines Zeilenvorschubs. Auáerdem
    wird diese Codesequenz bei FF_METHOD=LF verwendet. Die Gr”áe
    des Zeilenvorschubs (Vorschub-Einheiten oder Grafikpunkte f�r
    VMU=1) ist in der Variablen `line_feed' verf�gbar.  Falls eine
    POS_Y-Sequenz definiert ist, wird LINE_FEED nicht verwendet, auáer
    f�r den Seitenvorschub falls FF_METHOD=LF eingestellt ist.

MAX_LF=<n>

    Dies ist die der gr”áte mit einer Druckersteuersequenz (siehe
    LINE_FEED) erzielbare Zeilenvorschub in Vorschub-Einheiten
    (Grafikpunkte f�r VMU=1). Gr”áere Zeilenvorsch�be werden von
    dvidot aus mehreren kleineren Zeilenvorsch�ben zusammengesetzt.

MAX_WIDTH=[<n1> [<n2>]]

    Wenn die Seitenbreite (in Grafikpunkte umgerechnet) auf einen
    dieser Werte eingestellt wird, so wird die Seitenbreite um eins
    verringert, damit der Drucker keinen Zeilenvorschub erzeugt, wenn
    der rechte Rand erreicht wird. Auf diese Weise wird am rechten
    Rand ein Grafikpunkt leergelassen.

METHOD=<n1> <n2>

    Druckmethode. Der Wert <n1> gibt an, wieviele Bytes pro
    Grafikspalte an den Drucker geschickt werden m�ssen (1 bis 8). Der
    Wert <n2> gibt an, wie oft eine Zeile �berdruckt werden soll (mit
    kleinstem Zeilenabstand dazwischen). Wenn z.B. der Nadelabstand
    1/72 Zoll betr„gt und der Drucker halbwegs zuverl„ssig
    1/216-Zoll-Papervorsch�be ausf�hren kann, sollte f�r <n2> 3 angege-
    ben werden. Damit wird in diesem Beispiel eine vertikale Aufl”sung
    von 216 DPI erzielt. F�r <n2> k”nnen Werte von 1 bis 6 verwendet
    werden.

ONE_LINE_FEED=[<n>]

    Dieser Wert wird bei INIT1 und INIT2 zum Programmieren des
    Zeilenabstandes des Druckers verwendet. Wenn bei LINE_FEED (siehe
    unten) der Zeilenabstand umprogrammiert wird, so muá das Argument
    bei ONE_LINE_FEED leer bleiben. Der Drucker muá beim Empfang des
    Zeichens LF den mit ONE_LINE_FEED eingestellten Zeilenvorschub
    erzeugen.

PINS=<n1> <n2>

    Bitnummern der Nadeln. <n1> ist das Bit, das f�r die oberste
    Nadel zust„ndig ist, <n2> ist das Bit, das f�r die unterste Nadel
    zust„ndig ist (meistens PINS=0 7 oder PINS=7 0). Es k”nnen Werte
    von 0 bis 7 angegeben werden.

POS_X=[<s>]

    Codesequenz zum direkten horizontalen Positionieren des
    Druckkopfs. Die horizontale Position in Grafikpunkten ist in der
    Variablen `pos_x' verf�gbar.

[POS_Y=[<s>]]

    Codesequenz zum direkten vertikalen Positionieren des Druckkopfs.
    Die vertikale Position in Grafikpunkten ist in der Variablen
    `pos_y' verf�gbar.  Falls eine POS_Y-Sequenz definiert ist, wird
    LINE_FEED nicht verwendet, auáer f�r den Seitenvorschub falls
    FF_METHOD=LF eingestellt ist.

S_OPTION=(OFF | SLOW | DOUBLE_STRIKE | STAGGER)

    Bedeutung der Option +slow. Bei Einstellung von OFF gibt es +slow
    �berhaupt nicht.

    Bei S_OPTION=SLOW bewirkt +slow:on die Verwendung von INIT2 statt
    INIT1.

    Bei S_OPTION=DOUBLE_STRIKE bewirkt +slow:on die Verwendung von
    INIT2 statt INIT1 sowie das Drucken mit zwei Durchl„ufen pro
    Zeile. Wenn mit zwei Durchl„ufen pro Zeile gedruckt wird, werden
    beim ersten Durchlauf nur die 1., 3., usw. Grafikspalte bedruckt,
    beim zweiten Durchlauf nur die 2., 4., usw. Grafikspalte. Dies
    ist f�r Drucker gedacht, die eine Nadel nicht zweimal in Folge
    abfeuern k”nnen.

    Bei S_OPTION=STAGGER bewirkt +slow:on die Verwendung von INIT2
    statt INIT1 sowie das Drucken mit zwei Durchl„ufen pro Zeile. Wenn
    mit zwei Durchl„ufen pro Zeile gedruckt wird, werden beim ersten
    Durchlauf gerade Nadeln in ungeraden Spalten, ungerade Nadeln in
    geraden Spalten nicht verwendet, beim zweiten Durchlauf ungerade
    Nadeln in ungeraden Spalten, gerade Nadeln in geraden Spalten
    nicht verwendet. Dies ist f�r Drucker gedacht, die eine Nadel
    nicht zweimal in Folge abfeuern k”nnen und h”chstens die H„lfte
    der Nadeln in einer Spalte zuverl„ssig abfeuern k”nnen.

[VMU=<n>]

    Vertical Motion Unit.  Dies ist die Anzahl der Grafikpunkte pro
    Vorschub-Einheit. Falls der Drucker z.B. 360 DPI vertikal drucken
    kann, aber das Papier nur in 1/180"-Schritten transportieren
    kann, ist VMU=2 einzustellen. Wenn nichts oder 0 f�r VMU einge-
    stellt ist, wird VMU=1 angenommen. Bei VMU=1 entsprechen die
    Vorschub-Einheiten den Grafikpunkten.


3.1.3 Schl�sselw”rter f�r TYPE=DOT_HORZ
---------------------------------------

Die folgenden Schl�sselw”rter k”nnen nur in Parameterdateien verwendet
werden, die TYPE=DOT_HORZ enthalten.

BITS=<n1> <n2>

    Bitanordnung innerhalb der Grafikbytes. Bit <n1> ist links, Bit
    <n2> ist rechts. Es kann nur `BITS=7 0' oder `BITS=0 7' verwendet
    werden.

COLUMNS=<n>

    Maximale Anzahl der Druckspalten im Grafikmodus. Dieser Wert ist
    eine obere Grenze f�r +width.

[DOUBLE_SIDED_LONG=[<s>]]

    Mit dieser Codesequenz wird der Drucker so eingestellt, daá er
    automatisch zweiseitig druckt, d.h., die erste Ausgabeseite wird
    auf die Vorderseite, die zweite auf die R�ckseite der ersten
    Blattes gedruckt; die dritte auf die Vorderseite des zweiten
    Blattes usw. wobei entlang der l„ngeren Kante gebunden wird. Wenn
    hier eine Codesequenz angegeben ist, wird die Kommandozeilenoption
    +double-sided:long verf�gbar.

[DOUBLE_SIDED_SHORT=[<s>]]

    Mit dieser Codesequenz wird der Drucker so eingestellt, daá er
    automatisch zweiseitig druckt, d.h., die erste Ausgabeseite wird
    auf die Vorderseite, die zweite auf die R�ckseite der ersten
    Blattes gedruckt; die dritte auf die Vorderseite des zweiten
    Blattes usw. wobei entlang der k�rzeren Kante gebunden wird. Wenn
    hier eine Codesequenz angegeben ist, wird die Kommandozeilenoption
    +double-sided:short verf�gbar.

EXIT=[<s>]

    Die Codesequenz, die am Ende des Drucks an den Drucker geschickt
    wird.

FF_METHOD=(FF | LF)

    Seitenvorschub mit der Codesequenz FORM_FEED (siehe unten) oder
    mit vielen Zeilenvorsch�ben (siehe FORM_LENGTH).

FIRST_BYTE=(TOP | BOTTOM) (LEFT | RIGHT)

    Hiermit wird eingestellt, welcher Ecke der Grafik das erste Byte
    der zu druckenden Grafikdaten entspricht. Mit TOP wird die oberste
    Zeile zuerst gedruckt, mit BOTTOM wird die unterste Zeile zuerst
    gedruckt. Mit LEFT kommt die linke Spalte jeder Zeile zuerst, mit
    RIGHT kommt die rechte Spalte jeder Zeile zuerst. Die Einstellung

        FIRST_BYTE=TOP LEFT

    kommt am h„ufigsten vor.

FORM_FEED=[<s>]

    Codesequenz zum Erzeugen eines Blattvorschubs. Wird
    bei FF_METHOD=FF ben”tigt. Die L„nge des Vorschubs in
    Vorschub-Einheiten (Grafikpunkte f�r VMU=1) ist in der Variablen
    `form_feed' verf�gbar.

FORM_LENGTH=[<d>]

    Blattl„nge. Voreinstellung f�r +form-length. Wird nur bei
    FF_METHOD=LF ben”tigt.  Wenn <d> nicht angegeben ist, verwendet
    dvidot die eingestellte Seitenh”he als Blatth”he.

INIT1=[<s>]

    Die Codesequenz, die zu Beginn an den Drucker geschickt wird,
    falls +slow:off (Voreinstellung) eingestellt ist.

INIT2=[<s>]

    Die Codesequenz, die zu Beginn an den Drucker geschickt wird,
    falls +slow:on eingestellt ist.

LINE_FEED=[<s>]

    Die Codesequenz zum Erzeugen eines Zeilenvorschubs. Auáerdem
    wird diese Codesequenz bei FF_METHOD=LF verwendet. Die Gr”áe
    des Zeilenvorschubs (Vorschub-Einheiten oder Grafikpunkte f�r
    VMU=1) ist in der Variablen `line_feed' verf�gbar.  Falls eine
    POS_Y-Sequenz definiert ist, wird LINE_FEED nicht verwendet, auáer
    f�r den Seitenvorschub falls FF_METHOD=LF eingestellt ist.

MAX_LF=<n>

    Dies ist die der gr”áte mit einer Druckersteuersequenz (siehe
    LINE_FEED) erzielbare Zeilenvorschub in Vorschub-Einheiten
    (Grafikpunkte f�r VMU=1). Gr”áere Zeilenvorsch�be werden von
    dvidot aus mehreren kleineren Zeilenvorsch�ben zusammengesetzt.

MAX_WIDTH=[<n1> [<n2>]]

    Wenn die Seitenbreite (in Grafikpunkte umgerechnet) auf einen
    dieser Werte eingestellt wird, so wird die Seitenbreite um eins
    verringert, damit der Drucker keinen Zeilenvorschub erzeugt, wenn
    der rechte Rand erreicht wird. Auf diese Weise wird am rechten
    Rand ein Grafikpunkt leergelassen.

ONE_LINE_FEED=[<n>]

    Dieser Wert wird bei INIT1 und INIT2 zum Programmieren des
    Zeilenabstandes des Druckers verwendet. Wenn bei LINE_FEED (siehe
    unten) der Zeilenabstand umprogrammiert wird, so muá das Argument
    bei ONE_LINE_FEED leer bleiben. Der Drucker muá beim Empfang des
    Zeichens LF den mit ONE_LINE_FEED eingestellten Zeilenvorschub
    erzeugen.

POS_X=[<s>]

    Codesequenz zum direkten horizontalen Positionieren des
    Druckkopfs. Die horizontale Position in Grafikpunkten ist in der
    Variablen `pos_x' verf�gbar.

[POS_Y=[<s>]]

    Codesequenz zum direkten vertikalen Positionieren des Druckkopfs.
    Die vertikale Position in Grafikpunkten ist in der Variablen
    `pos_y' verf�gbar.  Falls eine POS_Y-Sequenz definiert ist, wird
    LINE_FEED nicht verwendet, auáer f�r den Seitenvorschub falls
    FF_METHOD=LF eingestellt ist.

ROW_BEGIN=[<s>]

    Die Codesequenz, die eine Grafikzeile einleitet. Auf diese Sequenz
    folgen unmittelbar die bin„ren Grafikdaten. Die Breite der Grafik
    (Grafikpunkte) ist in der Variablen `pixels' verf�gbar.

ROW_END=[<s>]

    Die Codesequenz, die unmittelbar nach einer Grafikzeile geschickt
    wird.  Die horizontale Position darf durch ROW_END ver„ndert wer-
    den, jedoch wird angenommen, daá der Cursor durch ROW_END in die
    n„chste Grafikzeile gestellt wird.

S_OPTION=(OFF | SLOW)

    Bedeutung der Option +slow. Bei Einstellung von OFF gibt es +slow
    �berhaupt nicht. Bei SLOW bewirkt +slow:on die Verwendung von
    INIT2 statt INIT1.

[VMU=<n>]

    Vertical Motion Unit.  Dies ist die Anzahl der Grafikpunkte pro
    Vorschub-Einheit. Falls der Drucker z.B. 360 DPI vertikal drucken
    kann, aber das Papier nur in 1/180"-Schritten transportieren
    kann, ist VMU=2 einzustellen. Wenn nichts oder 0 f�r VMU einge-
    stellt ist, wird VMU=1 angenommen. Bei VMU=1 entsprechen die
    Vorschub-Einheiten den Grafikpunkten.


3.1.4 Schl�sselw”rter f�r TYPE=BITMAP
-------------------------------------

Die folgenden Schl�sselw”rter k”nnen nur in Parameterdateien verwendet
werden, die TYPE=BITMAP enthalten.

ALIGN_WIDTH=<n>

    Die Grafikbreite wird auf ein ganzzahlig Vielfaches von <n> Bytes
    gerundet. F�r <n> k”nnen die Werte 1, 2 und 4 verwendet werden.

BITS=<n1> <n2>

    Bitanordnung innerhalb der Grafikbytes. Bit <n1> ist links, Bit
    <n2> ist rechts. Es kann nur `BITS=7 0' oder `BITS=0 7' verwendet
    werden.

CHECKSUM=<n1> <n2> <t> <n3> <e>

    Hiermit wird eingestellt, wie der Wert der Variablen `checksum'
    f�r die HEADER-Codesequenz zu berechnen ist. Zun„chst wird die
    Variable `checksum' auf den Wert <n3> initialisiert. Dann er-
    folgt eine Schleife �ber die HEADER-Codesequenz ab Byte-Posi-
    tion <n1> mit <n2> Schleifendurchl„ufen: Je nach <t> werden
    8, 16 oder 32 Bits dem Header entnommen und als Wert f�r die
    Variable `value' verwendet; der Ausdruck <e> wird ausgewertet
    und der Variablen `checksum' zugewiesen; es wird um 1, 2 oder
    4 Bytes weitergegangen. Der Wert von `checksum' nach <n2>
    Schleifendurchl„ufen ist der Wert, der f�r `checksum' bei HEADER
    eingesetzt wird. Im f�r diese Berechnung verwendeten HEADER wird
    0 f�r `checksum' und `file_size' eingesetzt. Wenn Sie `file_size'
    f�r die Pr�fsumme ben”tigen, k”nnen Sie versuchen, die Pr�fsumme
    beim Einf�gen entsprechend zu modifizieren.

    M”gliche Angaben f�r <t> sind:

    BYTE    8 Bits

    WORD_LH
            16 Bits, niederwertiges Byte zuerst

    WORD_HL
            16 Bits, h”herwertiges Byte zuerst

    LONG_LH
            32 Bits, niedrigstwertiges Byte zuerst

    LONG_HL
            32 Bits, h”chstwertiges Byte zuerst.

    Beispiel:

        CHECKSUM=0 16 WORD_LH 0 (checksum^value)

    Die Pr�fsumme wird durch 16-bitweises Exklusiv-Oder �ber die
    ersten 32 Bytes gebildet.

    Wenn keine Pr�fsumme ben”tigt wird, k”nnen Sie

        CHECKSUM=0 0 BYTE 0 0

    verwenden.

COMPRESS=(NO | MSP | PCX)

    Kompressionsmethode f�r die Grafikdaten. Bei COMPRESS=NO
    wird nicht komprimiert, die Grafikdaten werden unver„ndert
    in die Grafikdatei geschrieben. Bei COMPRESS=MSP wird das
    Kompressionsverfahren wie es im neueren MSP-Dateiformat verwen-
    det wird angewandt, bei COMPRESS=PCX wird ein RLE-Verfahren wie in
    PCX-Dateien angewandt.

FIRST_BYTE=(TOP | BOTTOM) (LEFT | RIGHT)

    Hiermit wird eingestellt, welcher Ecke der Grafik das erste Byte
    der Grafikdaten entspricht. Mit TOP kommt die oberste Zeile
    zuerst, mit BOTTOM kommt die unterste Zeile zuerst. Mit LEFT kommt
    die linke Spalte jeder Zeile zuerst, mit RIGHT kommt die rechte
    Spalte jeder Zeile zuerst. Die Einstellung

        FIRST_BYTE=TOP LEFT

    kommt am h„ufigsten vor.

HEADER=[<s>]

    Der Kopf der Grafikdatei. Diese Codesequenz leitet die Grafikda-
    tei ein.  Es k”nnen die Variablen res_x, res_y, width, height,
    checksum und file_size verwendet werden.

ROW_BEGIN=[<s>]

    Die Codesequenz, die eine Grafikzeile einleitet. Auf diese Sequenz
    folgen unmittelbar die bin„ren Grafikdaten. Die Breite der
    Grafik (Grafikpunkte) ist in der Variablen `pixels' verf�gbar.
    šblicherweise leer.

ROW_END=[<s>]

    Die Codesequenz, die unmittelbar nach einer Grafikzeile geschickt
    wird. šblicherweise leer.

TRAILER=[<s>]

    Der Nachspann der Grafikdatei. Diese Codesequenz wird am Ende
    der Grafikdatei eingef�gt. Es k”nnen die Variablen res_x, res_y,
    width, height und checksum verwendet werden.


3.2 Codesequenzen
-----------------

Codesequenzen bestehen im allgemeinen aus mehreren Kommandos, die
jeweils durch Leerzeichen getrennt werden. F�r jedes einzelne Kommando
gibt es die folgenden M”glichkeiten:

ASCII-Steuercodenamen und andere Codenamen

    Diese Kommandos f�gen ein Byte ein:

        NUL     Code 00(hex) 0(dez).
        SOH     Code 01(hex) 1(dez).
        STX     Code 02(hex) 2(dez).
        ETX     Code 03(hex) 3(dez).
        EOT     Code 04(hex) 4(dez).
        ENQ     Code 05(hex) 5(dez).
        ACK     Code 06(hex) 6(dez).
        BEL     Code 07(hex) 7(dez).
        BS      Code 08(hex) 8(dez).
        TAB     Code 09(hex) 9(dez).
        HT      Code 09(hex) 9(dez).
        LF      Code 0A(hex) 10(dez).
        VT      Code 0B(hex) 11(dez).
        FF      Code 0C(hex) 12(dez).
        CR      Code 0D(hex) 13(dez).
        SO      Code 0E(hex) 14(dez).
        SI      Code 0F(hex) 15(dez).
        DLE     Code 10(hex) 16(dez).
        DC1     Code 11(hex) 17(dez).
        DC2     Code 12(hex) 18(dez).
        DC3     Code 13(hex) 19(dez).
        DC4     Code 14(hex) 20(dez).
        NAK     Code 15(hex) 21(dez).
        SYN     Code 16(hex) 22(dez).
        ETB     Code 17(hex) 23(dez).
        CAN     Code 18(hex) 24(dez).
        EM      Code 19(hex) 25(dez).
        SUB     Code 1A(hex) 26(dez).
        ESC     Code 1B(hex) 27(dez).
        FS      Code 1C(hex) 28(dez).
        GS      Code 1D(hex) 29(dez).
        RS      Code 1E(hex) 30(dez).
        US      Code 1F(hex) 31(dez).
        DEL     Code 7F(hex) 127(dez).

Klartext

    Diese Kommandos f�gen ein Byte oder mehrere Bytes ein:

    'x      Einzelzeichen. Ein beliebiges Zeichen nach dem einfachen
            Anf�hrungszeichen ' wird direkt �bernommen.

    "xxx"   Mehrere Zeichen. Alle Zeichen zwischen dem doppelten
            Anf�hrungszeichen " und dem n„chsten " in derselben Zeile
            werden direkt �bernommen.

Zahlen

    Diese Kommandos f�gen ein Byte ein:

    0###    Oktalzahl. # sind die einzelnen Ziffern (0-7).

    0x##    Hexadezimalzahl. # sind die einzelnen Ziffern (0-9, A-F).

    ###     Dezimalzahl. # sind die einzelnen Ziffern (0-9).
            Vorsicht: Bei f�hrender Null wird eine Zahl als Oktalzahl
            interpretiert (siehe 0###).

Steuerzeichen

    Dieses Kommando f�gt ein Byte ein:

    ^A      Steuerzeichen: ^a bis ^z und ^A bis ^Z ergeben Codes 1 bis
            26, ^@ ergibt Code 0.

Wiederholung

    Dieses Kommando f�hrt eine feste Anzahl von Wiederholungen des
    direkt folgenden Kommandos aus.

    REP#    Das folgende Kommando wird #-mal (1 bis 256) wiederholt.
            Bei mehreren aufeinanderfolgenden REP-Kommandos wird nur
            das letzte beachtet.

Einf�gen eines Parameters in die Codesequenz

    Diese Kommandos werten einen Ausdruck aus und f�gen das Ergebnis
    als Byte, 16-Bit-Wort oder 32-Bit-Wort ein:

    DEC# <Ausdruck>

        Der Wert wird als Dezimalzahl mit f�hrenden Nullen (# (1-9)
        Stellen) eingef�gt.

    BYTE <Ausdruck>

        Der Wert wird als Byte (untere 8 Bits des Ergebnisses)
        eingef�gt.

    WORD_LH <Ausdruck>

        Der Wert wird als 16-Bit-Wort (untere 16 Bits des Ergebnisses,
        2 Bytes) eingef�gt, das niederwertige Byte zuerst, dann das
        h”herwertige.

    WORD_HL <Ausdruck>

        Der Wert wird als 16-Bit-Wort (untere 16 Bits des Ergebnisses,
        2 Bytes) eingef�gt, das h”herwertige Byte zuerst, dann das
        niederwertige.

    LONG_LH <Ausdruck>

        Der Wert wird als 32-Bit-Wort (4 Bytes) eingef�gt, das
        niedrigstwertige Byte zuerst, das h”chstwertige zuletzt.

    LONG_HL <Ausdruck>

        Der Wert wird als 32-Bit-Wort (4 Bytes) eingef�gt, das
        h”chstwertige Byte zuerst, das niedrigstwertige zuletzt.

    Der <Ausdruck> wird mit 32-Bit-Arithmetik ausgewertet.
    Ein <Ausdruck> ist wie folgt aufgebaut (die Klammern sind
    erforderlich!):

    <Dezimalzahl>

        Dezimalzahl von 0 bis 2147483647

    <Hexadezimalzahl>

        Hexadezimalzahl von 0x0 bis 0xffffffff

    <Variable>

        Siehe unten

    ( <Ausdruck> )

        šberfl�ssige Klammerung

    - <Ausdruck>

        Vorzeichenumkehrung

    ~ <Ausdruck>

        Bitweise NOT-Verkn�pfung (Einerkomplement)

    ( <Ausdruck> + <Ausdruck> )

        Addition

    ( <Ausdruck> - <Ausdruck> )

        Subtraktion

    ( <Ausdruck> * <Ausdruck> )

        Multiplikation

    ( <Ausdruck> / <Ausdruck> )

        Division

    ( <Ausdruck> % <Ausdruck> )

        Rest bei Division

    ( <Ausdruck> & <Ausdruck> )

        Bitweise AND-Verkn�pfung (Konjunktion)

    ( <Ausdruck> | <Ausdruck> )

        Bitweise OR-Verkn�pfung (Disjunktion)

    ( <Ausdruck> ^ <Ausdruck> )

        Bitweise XOR-Verkn�pfung

    ( <Ausdruck> << <Ausdruck> )

        Nach links schieben (1 << 3 ist 8)

    ( <Ausdruck> >> <Ausdruck> )

        Nach rechts schieben (10 >> 1 ist 5)

    ( <Ausdruck> < <Ausdruck> )

        Vergleich: 1 falls kleiner als, sonst 0

    ( <Ausdruck> = <Ausdruck> )

        Vergleich: 1 falls gleich, sonst 0

    Nur bei mehrfachem Auftreten DESSELBEN Operators k”nnen Klammern
    weggelassen werden, es wird dann Linksklammerung verwendet. Dies
    gilt nicht f�r die Operatoren `<<', `>>', `<' und `='. Z.B. kann

        (((1+2)+3)+4)

    auf diese Weise abgek�rzt werden:

        (1+2+3+4)

    Aber z.B. bei ((3*2)+1) k”nnen keine Klammern weggelassen werden.

    F�r <Variable> k”nnen die folgenden Namen eingesetzt werden:

    res_x   Horizontale Aufl”sung (DPI, +resolution-x)

    res_y   Vertikale Aufl”sung (DPI, +resolution-y)

    width   Blattbreite (Pixels, +width)

    height  Blatth”he (Pixels, +height)

    one_lf  Der mit ONE_LINE_FEED= eingestellte Wert

    blank   Der mit BLANK_WIDTH= eingestellte Wert

    max_lf  Der mit MAX_LF= eingestellte Wert

    pixels  Die Breite der Grafik

    line_feed
            Die Gr”áe des Zeilenvorschubs

    form_feed
            Die Gr”áe des Blattvorschubs

    pos_x   X-Position (Grafikpunkte) bei POS_X=

    checksum
            Pr�fsumme

    value   F�r Berechnung der Pr�fsumme

    file_size
            Dateil„nge (nur bei HEADER=)

    vmu     Vertical Motion Unit (Wert von VMU=). Falls VMU= nicht
            gesetzt oder auf 0 gesetzt ist, wird f�r vmu der Wert 1
            eingesetzt

Fortsetzungszeile

    Wenn eine Zeile mit `\' nach einem Leerzeichen endet, wird
    die n„chste Zeile (welche keine Kommentarzeile sein darf) als
    Fortsetzungszeile betrachtet. Auf diese Weise k”nnen lange
    Codesequenzen besser eingegeben werden. Jedoch muá jeder
    <Ausdruck> vollst„ndig in einer Eingabezeile eingegeben werden.


3.3 Beispiele f�r Codesequenzen
-------------------------------

240-DPI-Grafikmodus des EPSON FX-80:

    ESC '* 3 WORD_LH pixels

Hexadezimal sieht das so aus: 1B 2A 03 <n1> <n2>, wobei <n1>+256*<n2>
die Breite der Grafik in Grafikpunkten (Spalten) ist.

Zeilenvorschub bei NEC P6:

    FS '3 BYTE line_feed LF

Hexadezimal sieht das so aus: 1C 33 <n1> 0A. Das Papier wird um
<n1>/360 Zoll bewegt.

Horizontale Positionierung bei C.ITOH 8510A:

    ESC 'F DEC4 pos_x

Hexadezimal sieht das so aus: 1B 46 <n1> <n2> <n3> <n4>, wobei <n1>
bis <n4> Ziffern (hexadezimal 30 bis 39) sind, die die horizontale Po-
sition angeben.

24-Nadel-Grafikmodus, bei dem die Anzahl der Bytes + 1 angegeben wird:

    ESC "[g" WORD_LH ((pixels*3)+1) 5

Wenn z.B. 100 Grafikspalten gedruckt werden, sieht das hexadezimal so
aus:

    1B 5B 67 2D 01 05
             ^^^^^
             301 = 3*100+1

Sinnloses Beispiel:

    ^A "abc" TAB '  010 10 0x10 " ' " REP2 "ab" 0

Das ist hexadezimal: 01 61 62 63 09 20 08 0A 10 20 27 20 61 62 61 62
00.

Beispiel f�r Fortsetzungszeilen:

    INIT1=CAN DC2 ESC '5 0 ESC 'F ESC 'H ESC 'I 0 ESC 'T ESC 'U 0 \
          ESC 'X 1 255 ESC "[@" 4 0 0 0 17 1 ESC '_ 0 ESC '- 0 \
          ESC "[\" 4 0 0 0 0x68 0x01 ESC '3 BYTE one_lf CR


4 Aufbau der Textdatei f�r eine Bin„rdatei
==========================================

Eine Textdatei kann Kommentarzeilen enthalten. Diese beginnen mit
einem `*' oder `%'. Alle darauffolgenden Zeichen dieser Zeilen werden
dann ignoriert. Auch Leerzeilen werden ignoriert.

Alle anderen Zeilen enthalten Codesequenzen, die die in die Bin„rdatei
zu schreibenden Daten angeben. Die hier verwendbaren Codesequenzen
sind eine Teilmenge der bei Erzeugung einer Parameterdatei
verwendbaren Codesequenzen.

ASCII-Steuercodenamen und andere Codenamen

    Diese Kommandos f�gen ein Byte ein:

        NUL     Code 00(hex) 0(dez).
        SOH     Code 01(hex) 1(dez).
        STX     Code 02(hex) 2(dez).
        ETX     Code 03(hex) 3(dez).
        EOT     Code 04(hex) 4(dez).
        ENQ     Code 05(hex) 5(dez).
        ACK     Code 06(hex) 6(dez).
        BEL     Code 07(hex) 7(dez).
        BS      Code 08(hex) 8(dez).
        TAB     Code 09(hex) 9(dez).
        HT      Code 09(hex) 9(dez).
        LF      Code 0A(hex) 10(dez).
        VT      Code 0B(hex) 11(dez).
        FF      Code 0C(hex) 12(dez).
        CR      Code 0D(hex) 13(dez).
        SO      Code 0E(hex) 14(dez).
        SI      Code 0F(hex) 15(dez).
        DLE     Code 10(hex) 16(dez).
        DC1     Code 11(hex) 17(dez).
        DC2     Code 12(hex) 18(dez).
        DC3     Code 13(hex) 19(dez).
        DC4     Code 14(hex) 20(dez).
        NAK     Code 15(hex) 21(dez).
        SYN     Code 16(hex) 22(dez).
        ETB     Code 17(hex) 23(dez).
        CAN     Code 18(hex) 24(dez).
        EM      Code 19(hex) 25(dez).
        SUB     Code 1A(hex) 26(dez).
        ESC     Code 1B(hex) 27(dez).
        FS      Code 1C(hex) 28(dez).
        GS      Code 1D(hex) 29(dez).
        RS      Code 1E(hex) 30(dez).
        US      Code 1F(hex) 31(dez).
        DEL     Code 7F(hex) 127(dez).

Klartext

    Diese Kommandos f�gen ein Byte oder mehrere Bytes ein:

    'x      Einzelzeichen. Ein beliebiges Zeichen nach dem einfachen
            Anf�hrungszeichen ' wird direkt �bernommen.

    "xxx"   Mehrere Zeichen. Alle Zeichen zwischen dem doppelten
            Anf�hrungszeichen " und dem n„chsten " in derselben Zeile
            werden direkt �bernommen.

Zahlen

    Diese Kommandos f�gen ein Byte ein:

    0###    Oktalzahl. # sind die einzelnen Ziffern (0-7).

    0x##    Hexadezimalzahl. # sind die einzelnen Ziffern (0-9, A-F).

    ###     Dezimalzahl. # sind die einzelnen Ziffern (0-9).
            Vorsicht: Bei f�hrender Null wird eine Zahl als Oktalzahl
            interpretiert (siehe 0###).

Steuerzeichen

    Dieses Kommando f�gt ein Byte ein:

    ^A      Steuerzeichen: ^a bis ^z und ^A bis ^Z ergeben Codes 1 bis
            26, ^@ ergibt Code 0.


5 Hinweise
==========

Einige der Einstellungen k”nnen auch �ber Kommandozeilenoptionen von
dvidot verstellt werden -- das ist der Weg der vorzuziehen ist. Pro
Drucker (und Modus) sollte nur eine Parameterdatei verwendet werden.
šber die Parameterdatei werden f�r die einstellbaren Dinge, z.B. Pfad
f�r Zeichens„tze, lediglich halbwegs sinnvolle Werte vorgegeben, die
eigentliche Einstellung geschieht �ber die Kommandozeilenoptionen und
die Konfigurationsdateien.

Bitte die mitgelieferten Parameterdateien nicht ver„ndern! (Sie k”nnen
diese aber -- unter anderem Namen -- weiterverwerten.)

Wenn Sie eine neue Parameterdatei erstellt und erfolgreich getestet
haben, sollten Sie diese an den Autor (Adresse siehe readme.ger)
schicken, damit auch andere Leute etwas von Ihrer M�he haben und f�r
jeden Drucker ein gewisser Standard gewahrt wird.

Wenn Sie Ihren Nadeldrucker nicht mit dvidot und makedot betreiben
k”nnen, sollten Sie sich mit dem Autor in Verbindung setzen, so daá
dvidot und makedot entsprechend erweitert werden k”nnen.


6 Anhang: Alte Methode f�r Parameter in Codesequenzen
=====================================================

Zum Verst„ndnis alter DOT-Dateien sind ist hier die alte Methode f�r
die Einf�gung von Parametern in Codesequenzen erkl„rt. Sie k”nnen
jedoch alte DOT-Dateien mit makedot konvertieren lassen, dabei werden
auch die Codesequenzen konvertiert.

Es sind folgende Kommandos m”glich (xx siehe unten):

xx+#

    Zuvor # zum Parameter addieren

xx-#

    Zuvor # vom Parameter subtrahieren

xx*#+#

    Zuvor Parameter mit erster Zahl multiplizieren, dann zweite Zahl
    addieren

xx*#-#

    Zuvor Parameter mit erster Zahl multiplizieren, dann zweite Zahl
    subtrahieren

Nur xx ist nicht zul„ssig, Sie sollten stattdessen xx+0 verwenden. F�r
xx gibt es folgende M”glichkeiten:

D1 bis D9

    Der Parameter wird als Dezimalzahl (Text) mit f�hrenden Nullen
    eingef�gt (D1: aufgef�llt auf eine Stelle, D9: aufgef�llt auf neun
    Stellen).

L

    Der Parameter wird als Bin„rzahl (ein Byte) eingef�gt. Es wird das
    niederwertige Byte verwendet.

H

    Der Parameter wird als Bin„rzahl (ein Byte) eingef�gt. Es wird das
    h”herwertige Byte verwendet.

LH

    Der Parameter wird als Bin„rzahl in zwei Bytes zerlegt eingef�gt
    (niederwertiges Byte zuerst, dann h”herwertiges).

HL

    Der Parameter wird als Bin„rzahl in zwei Bytes zerlegt eingef�gt
    (h”herwertiges Byte zuerst, dann niederwertiges).

Der Parameter h„ngt davon ab, f�r welchen Zweck die Codesequenz verwen-
det wird:

INIT1   one_line_feed

INIT2   one_line_feed

GRAPH_MODE
        pixels

LINE_FEED
        line_feed

POS_X   pos_x


7 Entstehungsgeschichte
=======================

Version 1.0a (21-Feb-1990):
---------------------------

Erste Version.


Version 1.1a (22-M„r-1990):
---------------------------

-   Neues Schl�sselwort: VF_PATH.

-   METHOD=n1 n2: Nun n1 und n2 von 1 bis 6.


Version 1.1b (22-Jun-1990):
---------------------------

-   xx*#+# und xx*#-#.


Version 1.1c (22-Sep-1990):
---------------------------

-   Fehler beseitigt: Die Ausgabe von `makedot -d' bei LH+n und HL+n mit n
    ungleich 0 war falsch.


-   Fehler beseitigt: Die Ausgabe von `makedot -d' bei BLANK_WIDTH=<leer>
    war falsch.


Version 1.1d (18-Nov-1991):
---------------------------

*** DOT-Dateiformat ge„ndert. Alte DOT-Dateien m�ssen konvertiert werden.

*** Neue Syntax f�r die Einf�gung von Parametern in Codesequenzen.

-   Die Beschreibung von LINE_FEED und ONE_LINE_FEED war falsch.

-   GRAPH_END wurde ignoriert.

-   Reihenfolge der Deklarationen nun beliebig.

-   Kommentarzeilen k”nnen auch mit `%' eingeleitet werden.

-   Fortsetzungszeilen.

-   Fehler beseitigt: Oktalzahlen wurden mit -d falsch ausgegeben.

-   Fehler beseitigt: Steuerzeichen wurden mit -d falsch ausgegeben.

-   REP###.

-   Keine feste L„ngenbegrenzung f�r Codesequenzen.

-   TYPE=BITMAP f�r Erzeugung von Grafikdateien.

-   Kommandozeilenoptionen -r und -o.

-   Zweiseitiges Drucken auf hierzu f„higen Druckern.

-   METHOD=8 n2.


Version 1.1e (18-Nov-1991):
---------------------------

-  Kommandos -a und -b.


Version 1.1f (17-Okt-1993):
---------------------------

-  DOUBLE_SIDED durch DOUBLE_SIDED_LONG und DOUBLE_SIDED_SHORT ersetzt.


Version 1.2a (09-Apr-1994):
---------------------------

-  Lange Dateinamen werden nun unter OS/2 (HPFS) unterst�tzt.

-  Neues Schl�sselwort: VMU.

-  Die Anleitung ist nun auch im OS/2-INF-Format (f�r VIEW) vorhanden.


Version 1.2b (21-Jun-1994):
---------------------------

-  VMU=0 wird nun akzeptiert.


Version 1.2c (04-Aug-1994):
---------------------------

-  TYPE=DOT_HORZ f�r Drucker mit horizontaler Anordnung der Bits.

-  Neues Schl�sselwort: POS_Y.


Version 1.2d (01-Sep-1994):
---------------------------

- makedot 1.2c konnte alte DOT-Dateien (d.h. von makedot 1.2b oder „lter
  erzeugte) nicht mit -d umgewandeln.


Version 1.2e (26-Feb-1995):
---------------------------

- Neuer Wert f�r S_OPTION: STAGGER.

                  -------- Ende von MAKEDOT.DOC -------------