==============================================================================
TEX.DOC f�r emTeX 3.14159 [4b]                                     10-Sep-1995
==============================================================================


Inhalt
======

1      Einleitung
2      Installation von emTeX
2.1      Erstellung der Format-Dateien
2.1.1      ...je nach emTeX-Programmversion
2.1.2      ...und je nach Makropaket
2.1.3      Weitere Einstellungen
2.1.4      Beispiel
2.1.5      Interaktiver Aufruf von makefmt
3      Aufruf von emTeX
3.1      Kommandozeile
3.2      Kommandozeilenoptionen
3.3      Optionen in Environment-Variablen
4      Automatischer Aufruf eines Editors
4.1      Einrichtung des Editors
4.2      Einrichtung der Batch-Dateien
4.3      Beispiel 
5      Dateinamen in TeX-Dokumenten
6      Ver„ndern der Speicherverteilung
7      Environment-Variablen
8      Verzeichnisse
8.1      Durchsuchen von Unterverzeichissen
8.2      Abschneiden der Dateinamen
9      Zeichencodes
10     Aufbau der Text-Eingabedateien
11     Format-Dateien
11.1     Erzeugung von Format-Dateien mit makefmt
11.2     Manuelle Erzeugung von Format-Dateien
12     Gr”áe der TeX-Speicherbereiche bei emTeX
13     Fehlercodes
14     Žnderungen gegen�ber fr�heren Versionen


1 Einleitung
============

TeX ist ein Satzprogramm welches ger„teunabh„ngige Ausgabe
(DVI-Dateien) erzeugt. emTeX ist eine Implementation von TeX f�r OS/2
und MS-DOS.

Ein Coprozessor wird nicht ben”tigt und hat keinen Einfluá auf die
Rechengeschwindigkeit von emTeX.

Je nach Prozessor, Betriebssystem und Komplexit„t der zu bearbeitenden
Dateien k”nnen verschiedene Programmversionen verwendet werden.

    Programm    ³ Gr”áe ³ DOS ³ OS/2 1 ³OS/2 2 ³ 8088 ³ 80186 ³ 80286 ³80386
    ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ
    tex.exe     ³ std   ³  X  ³   -    ³   -   ³  X   ³   X   ³   X   ³ N/E
    texp.exe    ³ std   ³  -  ³   X    ³  N/E  ³  -   ³   -   ³   X   ³ N/E
    tex186.exe  ³ std   ³  X  ³   -    ³   -   ³  -   ³   X   ³   X   ³ N/E
    tex386.exe  ³ big   ³  X  ³   -    ³   X   ³  -   ³   -   ³   -   ³  X
    btex.exe    ³ big   ³  X  ³   -    ³   -   ³  X   ³   X   ³   X   ³ N/E
    btexp.exe   ³ big   ³  -  ³   X    ³  N/E  ³  -   ³   -   ³   X   ³ N/E
    btex186.exe ³ big   ³  X  ³   -    ³   -   ³  -   ³   X   ³   X   ³ N/E
    htex386.exe ³ huge  ³  X  ³   -    ³   X   ³  -   ³   -   ³   -   ³  X

`-' bedeutet `nicht unterst�tzt', `X' bedeutet `unterst�tzt', `N/E'
bedeutet `nicht empfohlen'. Die Spalte `OS/2 1' gilt f�r OS/2 1.x, die
Spalte `OS/2 2' gilt f�r OS/2 2.x und OS/2 3.  Die Spalte `80186' gilt
auch f�r die Prozessoren V20 und V30.

Hierbei ist zu beachten, daá tex186.exe etwas schneller als tex.exe
ist und etwas weniger Speicher ben”tigt. Ebenso ist btex186.exe etwas
schneller als btex.exe und ben”tigt etwas weniger Speicher.

Die bigTeX-Versionen bieten den vierfachen Speicherplatz, sind aber
(mit Ausnahme von tex386) deutlich langsamer und brauchen mehr
Speicher.  tex386 ist schneller als die anderen Programmversionen.

htex386 bietet noch mehr Speicherplatz als die bigTeX-Versionen.

tex186.exe kann bei bei Verwendung von DOS-Version 3.0 oder sp„ter in
tex.exe umbenannt werden.


2 Installation von emTeX
========================

tex386 und htex386 ben”tigen emx oder rsx. Falls Sie das Paket emxrsx
noch nicht installiert haben, sollten Sie dies jetzt tun, wie in
install.ger beschrieben.


2.1 Erstellung der Format-Dateien
---------------------------------

Format-Dateien sind Makropakete wie z.B. LaTeX in einem
Schnelladeformat. Um eine Format-Datei zu erzeugen wird TeX im
INITEX-Modus verwendet, wobei TeX Makrodateien liest und eine
.fmt-Datei schreibt. Das Programm makefmt hilft Ihnen beim Aufruf von
TeX zur Erzeugung einer Format-Datei.

Bevor Format-Dateien erzeugt werden k”nnen, m�ssen die Makrodateien
und TFM-Dateien f�r das jeweilige Makropaket installiert sein, siehe
install.ger.

Das weitere Verfahren h„ngt sowohl von der gew�nschten
emTeX-Programmversion als auch vom Makropaket ab. (Bitte lesen Sie
diese Installationsanleitung vollst„ndig, bevor Sie zur Erstellung der
Format-Dateien schreiten.)


2.1.1 ...je nach emTeX-Programmversion
--------------------------------------

Die verschiedenen emTeX-Programmversionen verwenden verschiedene
Verzeichnisse f�r die Format-Dateien. Auáerdem muá makefmt wissen,
welche Programmversion verwendet werden soll.

TeX in Standardgr”áe (tex.exe, tex186.exe, texp.exe):

    cd \emtex\texfmts
    makefmt ...

16-bit bigTeX (btex.exe, btex186.exe, btexp.exe):

    cd \emtex\btexfmts
    makefmt big ...

32-bit bigTeX (tex386.exe):

    cd \emtex\btexfmts
    makefmt 386 ...

32-bit huge TeX (htex386.exe):

    cd \emtex\htexfmts
    makefmt huge ...

tex386 und bigTeX k”nnen dieselben Format-Dateien verwenden.  Um die
Programme f�r den 80186-Prozessor aufzurufen, k”nnen Sie die Argumente
`186' und `big186' verwenden; da aber diese Programmversionen die
gleichen Format-Dateien verwenden wie die f�r den 8088-Prozessor,
brauchen Sie die Argumente `186' bzw. `big186' nur falls Sie die
Programme f�r den 8088 gel”scht haben oder diese wegen Speichermangels
nicht funktionieren.


2.1.2 ...und je nach Makropaket
-------------------------------

Weitere (oben durch `...' angedeutete) Argumente f�r makefmt h„ngen
vom Makropaket und von der gew�nschten Silbentrennung ab:

plain US
        plain TeX, US-englische Silbentrennung

latex209 US -b \emtex\bin\latex209
        LaTeX 2.09, US-englische Silbentrennung

latex2e US -b \emtex\bin\latex2e
        LaTeX2e, US-englische Silbentrennung

slitex US -b \emtex\bin\slitex
        SliTeX 2.09, US-englische Silbentrennung

plain German -f plaing
        plain TeX, deutsche Silbentrennung

latex209 German -f lplaing -b \emtex\bin\gltx209
        LaTeX 2.09, deutsche Silbentrennung

latex2e German -f latexg -b \emtex\bin\gltx2e
        LaTeX2e, deutsche Silbentrennung

slitex German -f splaing -b \emtex\bin\gslitex
        SliTeX 2.09, deutsche Silbentrennung

F�r tex386.exe und htex386.exe wird die Standardversion von
LaTeX2e verwendet, f�r alle anderen Programmversionen wird die
`Auto-load'-Version von LaTeX2e verwendet. Hinweise hierzu finden Sie
in der Datei autoload.txt von LaTeX2e.

Die Option -b bewirkt, daá makefmt eine Batch-Datei zur Verwendung
des jeweiligen Formats erzeugt.  Der Name der Batch-Datei wird nach
der Option angegeben.  Die Batch-Dateien f�r die verschiedenen
LaTeX-Versionen setzen die Environment-Variable TEXINPUT vor�bergehend
um, so daá die zugeh”rigen Makrodateien gefunden werden. Da der Inhalt
der Batch-Dateien von den Werten der Environment-Variablen EMTEXDIR
und TEXINPUT zum Zeitpunkt des Aufrufs von makefmt abh„ngt, ist es
unter Umst„nden erforderlich, nach Žnderung von EMTEXDIR oder TEXINPUT
neue Batch-Dateien mit makefmt zu erzeugen. Deshalb sollten Sie
EMTEXDIR vor dem makefmt-Aufruf setzen und nie wieder „ndern. TEXINPUT
braucht nicht gesetzt zu werden, sofern Sie LaTeX immer nur �ber die
von makefmt erzeugten Batch-Dateien aufrufen.


2.1.3 Weitere Einstellungen
---------------------------

makefmt bietet weitere Argumente zum Einschalten spezieller
emTeX-Eigenschaften in der zu erzeugenden Format-Datei.

Durch Angabe von `850tex' in der Kommandozeile von makefmt wird die
Umsetzung der Zeichencodes 128 bis 255 (Umlaute etc.) von Codepage 850
in TeX-Kommandos durch Einbindung von 850_tex.tcp eingeschaltet.

Durch Angabe von `850cork' in der Kommandozeile von makefmt wird die
Umsetzung der Zeichencodes 128 bis 255 (Umlaute etc.) von Codepage 850
in Cork-Zeichencodes durch Verwendung von 850_cork.tcp eingeschaltet.

Durch Angabe von `8bit' in der Kommandozeile von makefmt werden
Zeichencodes 128 bis 255 zugelassen und unver„ndert gelassen. F�r
LaTeX2e sollten Sie `8bit' f�r makefmt verwenden und in Ihren
Dokumenten

    \usepackage[cp850]{inputenc}

angeben.

Ohne `8bit', `850tex' und `850cork' sind die Zeichencodes 128 bis 255
unzul„ssig.

Durch Angabe von `ml' in der Kommandozeile von makefmt wird das
Kommando \charsubdef f�r Multilingual TeX verf�gbar.

Sie k”nnen Format-Dateien mit mehreren Silbentrennmustern erzeugen,
indem Sie alle ge�wnschten Sprachen (`US' und `German') in der
Kommandozeile von makefmt auff�hren.  Die erste Sprache in der
Kommandozeile von makefmt wird die voreingestellte der Format-Datei.

Durch Eingabe von

    makefmt -l

erhalten Sie eine Liste der m”glichen Kommandozeilenargumente von
makefmt.

Mit der -f Option k”nnen Sie den Namen der zu erzeugenden Format-Datei
„ndern. Ohne -f verwendet makefmt einen voreingestellten Namen.

Mit der -b Option k”nnen Sie makefmt eine Batch-Datei zur Verwendung
der Format-Datei erzeugen lassen.  Details hierzu finden Sie oben.

Wenn Sie zus„tzlich zu -b auch -e angeben, wird eine Batch-Datei
erzeugt, die sich um den Aufruf eines Editors bei Eingabe von `E'
k�mmert, siehe unten.


2.1.4 Beispiel
--------------

Das folgende Beispiel erzeugt eine Format-Datei f�r LaTeX2e,
zur Verwendung mit tex386.exe.  Sowohl US-englische als auch
deutsche Silbentrennung ist verf�gbar, wobei die US-englische
voreingestellt ist. Eine Batch-Datei latex.bat oder latex.cmd, je nach
Betriebssystem, wird erzeugt um die Format-Datei bequemer verwenden zu
k”nnen und um auf Wunsch einen Editor aufzurufen:

    cd \emtex\btexfmts
    makefmt 386 latex2e US German 8bit -f latexg -b \emtex\bin\latex -e

Nach dem Erzeugen der Format-Datei durch einen Aufruf von TeX sagt
Ihnen makefmt wie Sie die neue Format-Datei verwenden k”nnen. Dies ist
besonders dann wichtig, wenn keine Batch-Datei erzeugt wird.

Auáerdem f�gt makefmt die makefmt-Kommandozeile f�r die erzeugte
Format-Datei ans Ende der LOG-Datei an. Wenn Sie sp„ter wissen
wollen, wie die Format-Datei erzeugt wurde (um sie z.B. f�r eine neue
emTeX-Version neu zu erzeugen), k”nnen Sie diese Information am Ende
der LOG-Datei der Format-Datei finden.


2.1.5 Interaktiver Aufruf von makefmt
-------------------------------------

Sie k”nnen makefmt auch interaktiv verwenden:

    makefmt -i

Wenn makefmt auf diese Weise aufgerufen wird, werden Sie von makefmt
nach Ihren W�nschen gefragt.  Durch Eingabe von `-' k”nnen Sie zur
jeweils vorangehenden Frage zur�ckgelangen.


3 Aufruf von emTeX
==================


3.1 Kommandozeile
-----------------

Die Kommandozeile von emTeX sieht unter DOS wie folgt aus:

    <tex> [<options>] [&<format>] [<input_file>] [<TeX_commands>]

Unter OS/2 ist bei Verwendung von cmd.exe vor das Zeichen `&' ein `^'
zu setzen:

    <tex> [<options>] [^&<format>] [<input_file>] [<TeX_commands>]

F�r <tex> ist der Programmname (z.B. tex386) einzusetzen.

Alle Argumente in der Kommandozeile nach den Optionen (siehe
unten) werden als erste Eingabezeile f�r TeX interpretiert. Die
erste Eingabezeile ist die mit der Eingabeaufforderung `**'; bei
dieser Zeile kann mit '&Format' eine Format-Datei geladen werden
kann. Es sollten keine Zeichen mit Codes in den Bereichen 0 bis 31
(Steuerzeichen) und 127 bis 255 (erweiterte Zeichen, z.B.  Umlaute) in
der ersten Eingabezeile und damit auch in der Kommandozeile verwendet
werden. Wenn Sie �ber die Kommandozeile ein Anf�hrungszeichen an
TeX �bergeben wollen, so m�ssen Sie `\"' eingeben. Wenn Sie einen
Dateinamen in der Kommandozeile angeben, m�ssen Sie folgendes
beachten: Da TeX das Zeichen `\' speziell auffaát (Makroaufruf),
m�ssen Sie als Verzeichnistrennzeichen das Zeichen `/' verwenden.
Da emTeX das Zeichen `/' am Anfang eines Kommandozeilenarguments
als Anfang einer Option betrachtet (wenn das Betriebssystem nicht
so eingestellt ist, daá `-' f�r Optionen verwendet wird), m�ssen
Sie, falls der Dateiname mit '/' beginnt, die Laufwerksbezeichnung
voransetzen:

Richtig:

    tex d:/mytex/meintext

Falsch:

    tex /mytex/meintext
    tex \mytex\meintext
    tex d:\mytex\meintext


3.2 Kommandozeilenoptionen
--------------------------

Alle Optionen werden mit `-' oder `/' eingeleitet. Optionen werden
durch Leerzeichen getrennt oder umittelbar von einer weiteren Option
gefolgt, die dann aber mit `/' beginnen muá. Wenn Ihr Betriebssystem
so eingestellt ist, daá `-' statt `/' f�r Kommandozeilenoptionen
verwendet wird, k”nnen Sie Optionen nur durch `-' einleiten und
Optionen m�ssen durch Leerzeichen getrennt werden. Sie k”nnen dann
aber in Pfaden das Zeichen `/' verwenden, z.B.:

    tex -i -mt15000 /mytex/myfmt \dump

Bei normaler Einstellung (`/' f�r Optionen) sollten Sie

    tex /i/mt15000 c:\mytex\mytext \dump

eingeben. In dieser Anleitung wird immer `/' verwendet. Groá- und
Kleinschreibung wird zur Zeit nicht unterschieden.

/7

    Bit 7 in Textdateien wird ignoriert.

/8

    8-Bit-Zeichen f�r Eingabe zulassen. Hierdurch werden die Codes
    128 bis 255 zul„ssig. Ohne /8 werden die Codes 128 bis 255 auf
    den internen Code 127 abgebildet, welcher von plain.tex als nicht
    zul„ssig deklariert wird. Diese Option ist nur bei INITEX (also
    nach /i) zul„ssig; die Einstellung wird in der Format-Datei
    gespeichert.  Falls /c verwendet wird, werden die Tabellen in der
    TCP-Datei verwendet und /8 ignoriert.

/a*

    Hiermit wird der Name der Ausgabedatei f�r den automatischen
    Editoraufruf eingestellt. Zwischen `/a' und dem Dateinamen kann
    `:', `=', `:=' oder gar nichts stehen. In diesem Dateinamen muá
    `\' als Verzeichnistrennzeichen verwendet werden, falls Ihr
    Betriebssystem nicht so eingestellt ist, daá `-' f�r Optionen
    verwendet wird. Weitere Informationen siehe unten.

/b

    \batchmode.

/c*

    TCP-Datei zur Zeichencodeumsetzung und zur Umwandlung von
    erweiterten Zeichen (Codes 128 bis 255) einstellen. Zwischen
    `/c' und dem Dateinamen kann `:', `=', `:=' oder gar nichts
    stehen. Diese Option ist nur bei INITEX (also nach /i) zul„ssig;
    die Tabellen werden in der Format-Datei gespeichert. Wenn /c*
    angegeben ist, werden /8 und /r ignoriert. Weitere Informationen
    finden Sie in maketcp.doc und unten unter Zeichencodes und
    Verzeichnisse. Die Standarderweiterung ist .tcp.

/d*

    Mit dieser Option k”nnen spezielle Features abgeschaltet werden.
    F�r jedes Feature gibt es einen Buchstaben; Sie k”nnen nach /d
    auch mehrere Buchstaben angeben. Wenn Sie keine Buchstaben, also
    nur /d, angeben, werden alle hier erw„hnten Features abgeschaltet.

    b       Interrupt-Handler f�r Ctrl-Break nicht installieren

    e       Expanded Memory (EMS) nicht verwenden

    u       Upper Memory Blocks (UMB) nicht verwenden

    x       Extended Memory (XMS) nicht verwenden

    Diese Option wird von tex386, htex386 und den OS/2-Versionen
    ignoriert.

    Beispiel: /deu verhindert die Benutzung von EMS und UMB, aber
    nicht die Verwendung von XMS.

/e

    \errorstopmode.

/i

    INITEX (Format-Datei erzeugen). Manche Optionen k”nnen nur in
    INITEX verwendet werden, diesen muá /i vorangehen.

/l

    Kleine Priorit„t setzen, so daá TeX fast nur dann l„uft, wenn der
    Rechner sonst nichts besseres zu tun hat (nur OS/2, aber nicht
    tex386 und htex386).

/ml

    MLTeX(2), d.h., \charsubdef aktivieren. Diese Option ist nur
    bei INITEX (also nach /i) zul„ssig; die Einstellung wird in der
    Format-Datei gespeichert.

/m*

    Mit dieser Option k”nnen die Gr”áen verschiedener Speicherbereiche
    festgelegt werden. Siehe unten.

/n

    \nonstopmode.

/o

    8-Bit-Zeichen (128-254) f�r Ausgabe zulassen. Diese Option ist
    nur bei INITEX (also nach /i) zul„ssig; die Einstellung wird in
    der Format-Datei gespeichert. Wenn /o nicht angegeben ist, werden
    Zeichen im Bereich 128..254 hexadezimal ausgegeben, z.B. ^^84.
    Code 255 wird unabh„ngig von der Einstellung von /8 als ^^ff
    ausgegeben.

/r

    Steuerzeichen unver„ndert lassen. Ohne /r werden die Codes 1 bis
    8, 11 und 14 bis 31 auf den Code 127 abgebildet, welcher von
    plain.tex als nicht zul„ssig deklariert wird. Diese Option ist
    nur bei INITEX (also nach /i) zul„ssig; die Einstellung wird in
    der Format-Datei gespeichert. Falls /c verwendet wird, werden die
    Tabellen in der TCP-Datei verwendet und /r ignoriert.

/s

    \scrollmode.

Beispiele:

    tex -7 -s &lplain myfile
    tex /i /c:850_tex plain \dump


3.3 Optionen in Environment-Variablen
-------------------------------------

Optionen k”nnen auch in der Environment-Variablen EMTEXOPT angegeben
werden, diese werden vor den in der Kommandozeile angegebenen
beachtet.  Optionen f�r die normalgroáen TeX-Compiler (tex.exe,
tex186.exe und texp.exe) k”nnen auch in der Environment-Variablen
STDEMTEXOPT angegeben werden, Optionen f�r bigTeX (btex.exe,
btex186.exe, btexp.exe und tex386.exe) k”nnen in der
Environment-Variablen BIGEMTEXOPT angegeben werden, Optionen f�r
htex386 k”nnen in der Environment-Variablen HUGEEMTEXOPT angegeben
werden.  Die in STDEMTEXOPT, BIGEMTEXOPT und HUGEEMTEXOPT angegebenen
Optionen werden vor den in der Kommandozeile angegebenen beachtet,
jedoch nach den in der Environment-Variablen EMTEXOPT angegebenen.


4 Automatischer Aufruf eines Editors
====================================

Wenn TeX einen Fehler feststellt und die Eingabe aus einer Datei
erfolgt, so kann mit `E' ein Editor aufgerufen werden; siehe The
TeXbook, Seite 34.


4.1 Einrichtung des Editors
---------------------------

Wenn Sie emTeX durch Eingabe von `E' beenden, schreibt emTeX die
Zeilennummer, den Dateinamen der betreffenden Eingabedatei und den
Dateinamen der LOG-Datei in eine Datei, die dann zum Aufruf des
Editors verwendet wird.

šber die Environment-Variable EMTEXED kann eingestellt werden, was
genau in diese Datei geschrieben werden soll. Dabei steht `%1' f�r
die Zeilennummer, `%2' f�r den kompletten Pfadnamen der Eingabedatei
und `%3' f�r den kompletten Pfadnamen der LOG-Datei. Mit `%%' kann
ein Prozentzeichen eingef�gt werden.  Wenn die Environment-Variable
EMTEXED nicht gesetzt ist, wird als Maske

    emtexed %1 %2 %3

verwendet, d.h. das Programm oder die Batch-Datei emtexed wird mit
drei Argumenten (Zeilennummer, Eingabedatei, LOG-Datei) aufgerufen.
Wenn Sie z.B. den Norton-Editor verwenden, k”nnen Sie

    set emtexed=ne +%1 %2

eingeben. F�r QEdit v2.1 k”nnen Sie

    set emtexed=q %2 -n%1

verwenden. Bitte beachten Sie, daá Sie Prozentzeichen verdoppeln
m�ssen wenn Sie EMTEXED in einer Batch-Datei (z.B. in autoexec.bat,
aber nicht config.sys) setzen:

    set emtexed=q %%2 -n%%1

Falls Sie EMTEXED nicht setzen wollen, k”nnen Sie auch eine
Batch-Datei emtexed.bat bzw. emtexed.cmd erstellen, die den Editor
aufruft:

    q %2 -n%1

Wurde z.B. in Zeile 172 der Datei test.tex (Verzeichnis d:\mytex) ein
Fehler entdeckt, so sieht nach Verlassen von emTeX mit `E' die von
emTeX geschriebene Batch-Datei wie folgt aus (Environment-Variable
EMTEXED nicht gesetzt):

    emtexed 172 d:\mytex\test.tex d:\mytex\test.log

F�r GNU Emacs unter OS/2 empfiehlt sich folgende Einstellung:

    set emtexed=emacsclient +%1 %2

Beim Start von Emacs sollte das Kommando server-start ausgef�hrt
werden. Mit dieser Einstellung wird f�r obiges Beispiel die Datei

    emacsclient +172 d:\mytex\test.tex d:\mytex\test.log

geschrieben.


4.2 Einrichtung der Batch-Dateien
---------------------------------

Mit /a* wird der Name der Datei eingestellt, in die die Zeilennummer,
der Dateiname der betreffenden Eingabedatei und der Dateiname der
LOG-Datei geschrieben wird.

Um automatisch einen Editor aufrufen zu k”nenn, m�ssen Sie TeX �ber
eine Batch-Datei aufrufen, z.B. �ber texed.bat (bzw. texed.cmd):

    @echo off
    rem texed.bat
    if exist texed2.bat del texed2.bat
    tex /a=texed2.bat %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9
    if exist texed2.bat texed2

Vorsicht bei Benutzung eines Netzwerks: Hier m�ssen f�r jeden Benutzer
verschiedene Batch-Dateien verwendet werden, damit es nicht zu
Konflikten kommt. Sie k”nnen hierzu Environment-Variablen benutzen.

makefmt erzeugt optional eine Batch-Datei, welche sich um den Aufruf
des Editors k�mmert, wie oben beschrieben.

Wenn Sie die Environment-Variable EMTEXED nicht ben�tzen, m�ssen
Sie eine weitere Batch-Datei namens emtexed.bat (bzw. emtexed.cmd)
anlegen, die dann den Editor aufruft.


4.3 Beispiel 
-------------

Nun noch ein Beispiel f�r die Programmer's WorkBench (und den
Microsoft Editor) unter OS/2. Hier ist es empfehlenswert, den Editor
dauernd geladen zu lassen. Der Aufruf von emTeX erfolgt mit folgender
Batch-Datei (latexed.cmd):

    @echo off
    rem latexed.cmd
    set emtexed=%%2 %%1
    texp -a=c:\init\emtexed.m ^&latex %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9

Wenn Sie nun f�r die Programmer's WorkBench folgende Makros definieren

    texed:=Arg "c:\\init\\emtexed.m" Setfile Begfile Arg Setfile -> _texed2
    _texed2:=Setfile Arg Arg " [0-9]" Psearch -> _texed3
    _texed3:=Right Arg Endline Lasttext Mark Arg Refresh Lasttext Mark

(f�r den Microsoft-Editor:)

    texed:=Arg "c:\\init\\emtexed.m" Setfile Arg Mpage Arg Setfile -> _texed2
    _texed2:=Setfile Arg Arg " [0-9]" Psearch -> _texed3
    _texed3:=Right Arg Endline " " Emacscdel Mark Arg Refresh Lasttext Mark

und mit

    texed:Ctrl+E

einer Taste zuweisen, k”nnen Sie durch Dr�cken von Ctrl+E zur
gew�nschten Zeile kommen (das Verzeichnis c:\init muá existieren, die
Datei c:\init\emtexed.m muá existieren, bevor Ctrl+E gedr�ckt wird).


5 Dateinamen in TeX-Dokumenten
==============================

Wenn Sie Dateinamen in TeX-Dokumenten verwenden, z.B. bei `\input',
m�ssen Sie als Verzeichnistrennzeichen `/' statt `\' verwenden, da `\'
von TeX als Anfang eines Makronamens aufgefaát wird.

Richtig:

    \input /mytex/meintext

Falsch:

    \input \mytex\meintext

Sie sollten den offiziellen langen Namen der Dateien verwenden, z.B.

    \documentstyle[twocolumn]{book}
    \input prepictex.tex
    \font\circe=lcirclew10

Folgendes sollten sie NICHT VERWENDEN:

    \documentstyle[twocolum]{book}
    \input prepicte.tex
    \font\circe=lcirclew

Um das K�rzen der Dateinamen k�mmert sich emTeX.


6 Ver„ndern der Speicherverteilung
==================================

Die Aufteilung des Speichers kann mit Optionen ge„ndert werden. Dies
ist nur in Sonderf„llen n”tig, die Voreinstellungen sind f�r die
meisten Anwendungen geeignet. Zwischen /m* und der Zahl kann `:', `=',
`:=' oder nichts stehen.

    Option ³ Folgende Fehlermeldung wird beseitigt: ³  Bereich     ³ Vorein-
           ³ TeX capacity exceeded, sorry [...=###] ³  von-bis     ³ stellung
    ÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
    /ma#   ³ parameter stack (Makro-Parameter)      ³    60-1000   ³     60
    /mf#   ³ font memory (Zeichensatzdaten)         ³  5000-65500  ³  32766
    /mm#   ³ main memory (Hauptspeicher)            ³262142-1048576³ 262142 (1)
    /mn#   ³ semantic nest size (Mode-Schachtelung) ³    20-3000   ³     40 (2)
    /mp#   ³ pool size (Zeichenketten)              ³ 20000-65500  ³  50000 (3)
    /ms#   ³ save size (Rettung durch Gruppen)      ³   100-16000  ³    600 (4)
    /mt#   ³ pattern memory (Silbentrennung)        ³  5000-65500  ³  10000 (5)

(1)     /mm# wird nur von tex386 und htex386 unterst�tzt und wird
        ignoriert falls auch /i (INITEX) angegeben ist.  Bei htex386
        ist der voreingestellte und Minimalwert 2097152, der
        Maximalwert ist 4194304

(2)     Die Voreinstellung f�r /mn# ist 100 unter OS/2 (alle
        Programmversionen) und bei tex386 sowie htex386 (OS/2 und DOS)

(3)     Die Voreinstellung f�r /mp# ist 262144 bei tex386, der
        Maximalwert ist 1048576

(4)     Die Voreinstellung f�r /ms# ist 1000 bei tex386

(5)     Die Voreinstellung f�r /mt# ist 20000 bei htex386

Wenn Sie z.B. das Kommando

    set emtexopt=/ms:2000 /mp45000

angeben, wird `save size' auf Kosten von `pool size' vergr”áert. Siehe
auch The TeXbook, Seiten 300 und 301.

Bei bigTeX ist der Maximalwert f�r /mf# 262141, die Voreinstellung ist
81920.


7 Environment-Variablen
=======================

BIGEMTEXOPT

    Optionen f�r BigTeX (siehe oben)

BTEXFMT

    Verzeichnisse f�r Format-Dateien und tex.pool (bigTeX)

EMTEXDIR

    emTeX-Hauptverzeichnis

EMTEXED

    Maske f�r Editoraufruf (siehe oben)

EMTEXOPT

    Optionen (siehe oben)

STDEMTEXOPT

    Optionen f�r normalgroáe TeX-Compiler (siehe oben)

HUGEEMTEXOPT

    Optionen f�r huge TeX (siehe oben)

TEXFMT

    Verzeichnisse f�r Format-Dateien und tex.pool (Standard-TeX)

TEXTFM

    Verzeichnisse f�r TFM-Dateien

TEXINPUT

    Verzeichnisse f�r Eingabedateien und TCP-Datei

TMP

    Verzeichnis f�r tempor„re Daten


8 Verzeichnisse
===============

emTeX f�hrt folgende Schritte zur Suche einer Eingabedatei durch:

1a      Wenn kein Verzeichnis angegeben ist (d.h. der Name enth„lt
        keines der Zeichen `:', `/' oder `\') wird die Datei im
        Arbeitsverzeichnis gesucht (dieser Schritt entf„llt bei
        TFM-Dateien)

1b      Wenn ein Verzeichnis angegeben ist (d.h. der Name enth„lt `:',
        `/' oder `\') wird die Datei nur im angegebenen Verzeichnis
        gesucht, Schritt 2 findet nicht statt.

Nach Schritt 1a wird genau einer der folgenden Schritte durchgef�hrt,
in Abh„ngigkeit verschiedener Environment-Variablen:

2a      Wenn die zust„ndige Environment-Variable (z.B. TEXINPUT f�r
        Eingabedateien, siehe oben) gesetzt ist, werden alle in dieser
        Variablen aufgef�hrten Verzeichnisse in der dort festgelegten
        Reihenfolge durchsucht. F�r jedes dieser Verzeichnisse kann
        das Durchsuchen der Unterverzeichnisse eingeschaltet werden,
        siehe unten.  Die Namen der Verzeichnisse werden durch `;'
        getrennt.

2b      Wenn die zust„ndige Environment-Variable nicht gesetzt
        ist, aber die EMTEXDIR-Variable gesetzt ist, wird ein
        voreingestelltes Verzeichnis (und eine Ebene dessen
        Unterverzeichnisse) unter dem mit EMTEXDIR festgelegten
        Verzeichnis durchsucht. Die folgenden Verzeichnisse sind
        voreingestellt:

        btexfmts
                f�r Format-Dateien und tex.pool (bigTeX)

        data    f�r TCP-Dateien

        texinput
                f�r Eingabedateien

        texfmts
                f�r Format-Dateien und tex.pool (Standard-TeX)

        tfm     f�r TFM-Dateien

        Wenn z.B. TEXINPUT nicht gesetzt ist, aber EMTEXDIR auf
        d:\tex gesetzt ist, werden Eingabedateien im Verzeichnis
        d:\tex\texinput und in einer Ebene von Unterverzeichnissen
        gesucht.

2c      Wenn weder die zust„ndige Environment-Variable noch EMTEXDIR
        gesetzt ist, wird das voreingestellte Verzeichnis unter
        \emtex (und eine Ebene dessen Unterverzeichnisse) durchsucht.
        Z.B. werden in diesem Falle Eingabedateien im Verzeichnis
        \emtex\texinput und in einer Ebene von Unterverzeichnissen
        gesucht.

Falls Sie emTeX in \emtex installiert haben und nur eine Festplatte
haben, brauchen Sie keine Environment-Variablen zu setzen.

Falls Sie emTeX in einem anderen Verzeichnis installiert haben,
aber die Unterverzeichnisse beibehalten haben oder wenn Sie mehrere
Festplatten haben, reicht es EMTEXDIR zu setzen. Wenn z.B. emTeX in
d:\local\tex installiert ist, geben Sie bitte

    set emtexdir=d:\local\tex

ein. Mit dieser Einstellung werden Eingabedateien in
d:\local\tex\texinput, TFM-Dateien in d:\local\tex\tfm gesucht, und so
weiter.

Falls Sie die Verzeichnisstruktur ge„ndert haben, m�ssen Sie die
einzelnen Environment-Variablen (wie z.B. TEXINPUT) setzen. Es reicht,
EMTEXDIR zu setzen und die von den voreingestellten abweichenden
Verzeichnisse in den anderen Environment-Variablen einzustellen.
Falls Sie z.B. emTeX in d:\emtex installiert haben und zus„tzliche
Eingabedateien in d:\tex\styles haben, sollten Sie folgende
Einstellungen verwenden:

    set emtexdir=d:\emtex
    set texinput=d:\emtex\texinput!;d:\tex\styles


8.1 Durchsuchen von Unterverzeichissen
--------------------------------------

emTeX kann automatisch Unterverzeichisse durchsuchen. Um eine
Ebene von Unterverzeichnissen zu durchsuchen, f�gen Sie `!' an den
Verzeichnisnamen an.  Um alle Ebenen von Unterverzeichnissen zu
durchsuchen, f�gen Sie `!!'  an den Verzeichnisnamen an. F�r die
voreingestellten Verzeichnisse ist das Durchsuchen einer Ebene fest
eingestellt. Mit anderen Worten: Die Einstellung

    set texinput=\emtex\texinput!

entspricht der Voreinstellung.

Jedes Verzeichnis wird vor seinen Unterverzeichnissen durchsucht.
Dar�berhinaus ist keine Reihenfolge festgelegt.

Als Beispiel sei folgende Verzeichnisstruktur vorhanden:

    \emtex\texinput
    \emtex\texinput\local
    \emtex\texinput\local\joe
    \emtex\texinput\local\zoe
    \emtex\texinput\latex
    \emtex\texinput\amstex

Mit

    set texinput=\emtex\texinput

wird nur das Verzeichnis

    \emtex\texinput

durchsucht. Mit

    set texinput=\emtex\texinput!

werden die Verzeichnisse

    \emtex\texinput
    \emtex\texinput\local
    \emtex\texinput\latex
    \emtex\texinput\amstex

durchsucht. Mit

    set texinput=\emtex\texinput!!

werden alle oben angef�hrten Verzeichnisse durchsucht.


8.2 Abschneiden der Dateinamen
------------------------------

F�r jedes zu durchsuchende Verzeichnis nimmt emTeX nacheinander die
folgenden Modifikationen des Pfadnamens vor:

1.  unver„nderter Dateiname (dieser Schritt entf„llt unter DOS)

2.  Pfadname nach der 5+3.3-Regel verk�rzt

3.  Pfadname nach der 8.3-Regel verk�rzt

Die 5+3.3-Regel verwendet die ersten f�nf und die letzten drei Zeichen
des Basisnamens und k�rzt die Erweiterung auf drei Zeichen:

    longfilename.texi -> longfame.tex   ("longf" + "ame" + "." + "tex")

Die 8.3-Regel k�rzt den Basisnamen auf acht Zeichen und die
Erweiterung auf drei Zeichen:

    longfilename.texi -> longfile.tex   ("longfile" + "." + "tex")

Diese Regeln werden auf alle Komponenten des Pfadnamens angewandt.

Nach dem ™ffnen der Haupteingabedatei enth„lt \jobname den gek�rzten
Namen der Eingabedatei. Daher sind die hiervon abgeleiteten Namen der
Ausgabedateien entsprechend abgek�rzt.

Lange Ausgabedateinamen werden immer gem„á der 5+3.3-Regel gek�rzt
falls das Anlegen der Datei mit unver„ndertem Namen fehlschl„gt.


9 Zeichencodes
==============

Zur Zeit werden zwei Eingabedateien f�r maketcp geliefiert:
850_cork.mtc und 850_tex.mtc.  Aus diesen Dateien wurden mit maketcp
die Dateien 850_cork.tcp und 850_tex.tex erzeugt.

850_tex.tcp and 850_tex.tex wandeln einige Zeichen der Code Page 850
in TeX-Kommandos um:

    ^^80 -> \c C              ^^a5 -> \~N
    ^^81 -> \"u               ^^a6 -> \b a
    ^^82 -> \'e               ^^a7 -> \b o
    ^^83 -> \^a               ^^a8 -> ?`
    ^^84 -> \"a               ^^ad -> !`
    ^^85 -> \`a               ^^ae -> $\scriptstyle\ll$
    ^^86 -> \aa{}             ^^af -> $\scriptstyle\gg$
    ^^87 -> \c c              ^^b5 -> \'A
    ^^88 -> \^e               ^^b6 -> \^A
    ^^89 -> \"e               ^^b7 -> \`A
    ^^8a -> \`e               ^^b8 -> \copyright{}
    ^^8b -> \"\i{}            ^^bd -> \leavevmode\hbox{\rm\rlap/c}
    ^^8c -> \^\i{}            ^^c6 -> \~a
    ^^8d -> \`\i{}            ^^c7 -> \~A
    ^^8e -> \"A               ^^d2 -> \^E
    ^^8f -> \AA{}             ^^d3 -> \"E
    ^^90 -> \'E               ^^d4 -> \`E
    ^^91 -> \ae{}             ^^d5 -> \i{}
    ^^92 -> \AE{}             ^^d6 -> \'I
    ^^93 -> \^o               ^^d7 -> \^I
    ^^94 -> \"o               ^^d8 -> \"I
    ^^95 -> \`o               ^^de -> \`I
    ^^96 -> \^u               ^^e0 -> \'O
    ^^97 -> \`u               ^^e1 -> \ss{}
    ^^98 -> \"y               ^^e2 -> \^O
    ^^99 -> \"O               ^^e3 -> \`O
    ^^9a -> \"U               ^^e4 -> \~o
    ^^9b -> \o{}              ^^e5 -> \~O
    ^^9c -> \pounds{}         ^^e9 -> \'U
    ^^9d -> \O{}              ^^ea -> \^U
    ^^a0 -> \'a               ^^eb -> \`U
    ^^a1 -> \'\i{}            ^^ec -> \'y
    ^^a2 -> \'o               ^^ed -> \'Y
    ^^a3 -> \'u               ^^f4 -> \P{}
    ^^a4 -> \~n               ^^f5 -> \S{}

Die Zeichen mit \' oder \` funktionieren nicht im tabbing-Environment
von LaTeX.

850_cork.tcp setzt Zeichen der Code page 850 in den Cork-Zeichencode
um, welcher z.B. von den DC-Zeichens„tzen verwendet wird.
850_cork.tcp unterst�tzt die gleichen Eingabezeichen wie 850_tex.tex,
Zeichen die keinen Cork-Zeichencode besitzen werden in TeX-Kommandos
umgesetzt.


10 Aufbau der Text-Eingabedateien
=================================

Als Zeilenende werden CR, LF sowie CR/LF erkannt.

Ctrl-Z wird am Zeilenanfang als Dateiendemarkierung behandelt, die
letzte Zeile der Datei darf daher nicht mit Ctrl-Z (ohne vorangehendes
Zeilenende CR, LF oder CR/LF) enden.


11 Format-Dateien
=================

Format-Dateien sind Makropakete wie z.B. LaTeX in einem
Schnelladeformat. Um eine Format-Datei zu erzeugen wird TeX im
INITEX-Modus verwendet, wobei TeX Makrodateien liest und eine
.fmt-Datei schreibt.

Die emTeX-Programme verwenden drei verschiedene Arten von
Format-Dateien, eine Art f�r jede Programmversion (Gr”áe).  F�r jede
dieser drei Arten ist ein Verzeichnis voreingestellt:

- die normalgroáen emTeX-Programme (tex.exe, tex186.exe und texp.exe)
  k”nnen dieselben Format-Dateien verwenden, das voreingestellte
  Verzeichnis ist \emtex\texfmts

- die groáen (bigTeX) emTeX-Programme (btex.exe, btex186.exe,
  btexp.exe und tex386.exe) k”nnen dieselben Format-Dateien verwenden,
  das voreingestellte Verzeichnis ist \emtex\btexfmts

- htex386.exe kann keine Format-Dateien anderer Programmversionen
  verwenden, das voreingestellte Verzeichnis ist \emtex\htexfmts.

Falls Sie versuchen, eine falsche Art Format-Datei zu verwenden, gibt
emTeX die folgende Fehlermeldung aus:

    (Fatal format file error; I'm stymied)

Diese Fehlermeldung erfolgt auch, falls die emTeX-Version, die
die Format-Datei laden soll, nicht mit der emTeX-Version. die die
Format-Datei erzeugt hat, �bereinstimmt.

Die Fehlermeldung

    ---! Must increase the trie size
    (Fatal format file error; I'm stymied)

bedeutet, daá Sie die /mt# Option verwenden m�ssen, um den
Speicherbereich f�r Trennmuster zu vergr”áern, da der derzeit
eingestellte Speicherbereich zu klein ist f�r die in der Format-Datei
enthaltenen Trennmuster. Die Einstellung von /mt# die bei der
Erzeugung einer Format-Datei verwendet wurde, reicht auf jeden Fall
f�r die Verwendung dieser Format-Datei, jedoch reicht auch ein
etwas kleinerer Wert, da INITEX f�r die Bearbeitung der Trennmuster
mehr Speicher ben”tigt, als nachher f�r die Verwendung derselben
Trennmuster ben”tigt wird. makefmt schreibt automatisch einen
geeigneten Wert f�r /mt# in die Batch-Datei.

Keine Panik, falls emTeX l„ngere Zeit mit Lesen einer Datei zubringt,
die Trennmuster enth„lt oder wenn emTeX nach Ausgabe von

    xx hyphenation exceptions

l„ngere Zeit nichts von sich gibt. Die Speicherkapazit„t f�r
Trennmuster wurde auf Kosten der Geschwindigkeit von INITEX erh”ht.


11.1 Erzeugung von Format-Dateien mit makefmt
---------------------------------------------

Das Programm makefmt hilft Ihnen beim Aufruf von TeX zur Erzeugung
einer Format-Datei.  makefmt besitzt zwei Betriebsarten:

Expert mode
        Alle Argumente werden in der Kommandozeile angegeben. Diese
        Methode ist am bequemsten, falls Sie genau wissen, was Sie
        wollen oder falls Ihnen dies genau gesagt wurde (z.B von
        dieser Anleitung).

Interactive mode
        makefmt fragt Sie nach Ihren W�nschen, wenn Sie makefmt mit

            makefmt -i

        aufrufen.

Auáerdem k”nnen Sie mit

    makefmt -l

eine Liste der m”glichen Argumente f�r den `Expert mode' erhalten.
Manche der Argumente k”nnen wegen fehlender Dateien oder nicht
installierter Pakete unzul„ssig sein, diese sind mit `*' markiert.
Beachten Sie bitte, daá nicht alle von makefmt unterst�tzten Dateien
bei emTeX mitgeliefert werden.


11.2 Manuelle Erzeugung von Format-Dateien
------------------------------------------

Es wird empfohlen, Format-Dateien mit makefmt zu erzeugen (siehe
oben).  In manchen F„llen kann es erforderlich sein, Format-Dateien
manuell zu erzeugen.

Zum Erzeugen von Format-Dateien wird INITEX verwendet. INITEX wird
bei emTeX durch die Option /i aktiviert. Zus„tzlich zu /i k”nnen Sie
die Optionen /8, /c* und /r verwenden, um die Interpretation der
Eingabezeichen zu steuern. Mit der Option /o k”nnen Sie einstellen,
daá auch die Zeichen mit Codes 128 bis 254 direkt ausgegeben werden
und nicht als ^^80 bis ^^fe angezeigt werden (Code 255 wird immer
als ^^ff ausgegeben). Da diese Optionen nur bei INITEX m”glich sind,
m�ssen Sie diese nach /i angeben. Mit den /m*-Optionen k”nnen Sie
die Gr”áen verschiedener TeX-Speicherbereiche ver„ndern. Beim Laden
der hiermit erzeugten Format-Datei muá gegebenenfalls ebenfalls /m*
verwendet werden (bei /mt# braucht der Wert aber nicht so groá wie bei
INITEX zu sein).

INITEX-Beispiele:

- Format-Datei f�r plain TeX erzeugen, keine Zeichenumsetzung:

      tex /i /r /8 /o plain \dump

- Format-Datei f�r LaTeX2e erzeugen, erweiterte Codes aus Code page
  850 in Cork-Codes umsetzen, Steuerzeichen nicht zul„ssig:

      tex /i /c850_cork latex.ltx \dump

  (Jedoch sollten Sie

      \usepackage[cp850]{inputenc}

  in Ihren Dokumenten anstelle von `/c850_cork' beim Erzeugen der
  Format-Datei verwenden.)


12 Gr”áe der TeX-Speicherbereiche bei emTeX
===========================================

    Bereich (1)              Konstante  ³ std (2)    ³ big (2)    ³ huge (2)
    ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
    number of strings       max_strings ³ 10000      ³ 10000      ³ 60000
    pool size                 pool_size ³ 5000-65500 ³ -65500 (4) ³ -1048576
    main memory size            mem_max ³ 65532      ³ 262141 (5) ³ 2097152
    hash size                 hash_size ³ 3500       ³ 10000      ³ 28000
    font memory           font_mem_size ³ 5000-65500 ³ -262141    ³ -1000000
    exception dictionary      hyph_size ³ 307        ³ 607        ³ 2437
    input stack size         stack_size ³ 200        ³ 300        ³ 1000
    semantic nest size        nest_size ³ 20-3000    ³ 20-3000    ³ 20-3000
    parameter stack size     param_size ³ 60         ³ 60-1000    ³ 60-1000
    buffer size                buf_size ³ 2048       ³ 3000/5000  ³ 50000
    save size                 save_size ³ 100-16000  ³ 100-16000  ³ -16000
    text input levels       max_in_open ³ 16         ³ 16         ³ 16
    grouping levels     max_quarterword ³ 255        ³ 65535      ³ 65535
    pattern memory            trie_size ³ 5000-65500 ³ -65500     ³ -260000
    number of fonts (3)        font_max ³ 127        ³ 254        ³ 759
    total opcodes (3)      trie_op_size ³ 750        ³ 750        ³ 3000
    opcodes per lang. (3)   max_trie_op ³ 750        ³ 750        ³ 750

(1)     siehe The TeXbook, Seite 300

(2)     X-Y bedeutet, daá der Wert mit /m* einstellbar ist, siehe
        oben. 
        -Y bedeutet, daá der Wert mit /m* einstellbar ist, die untere
        Grenze kann einer vorangehenden Spalte entnommen werden. 
        X/Y bedeutet X bei der DOS-Version, Y bei der OS/2-Version und
        bei tex386

(3)     Nicht in The TeXbook erw„hnt

(4)     Bei tex386 bis zu 1048576, voreingestellt ist 262144

(5)     Bei tex386 einstellbar: 262142-1048576


13 Fehlercodes
==============

emTeX �bergibt die folgenden Fehlercodes an das Betriebssystem:

0       Es traten keine Probleme auf

1       Es wurden Warnungen angezeigt

2       Es wurden Fehlermeldungen angezeigt oder emTeX wurde mit
        Ctrl-C oder Ctrl-Break unterbrochen

3       emTeX wurde durch einen fatalen Fehler abgebrochen

Diese Fehlercodes k”nnen mit IF ERRORLEVEL abgefragt werden.


14 Žnderungen gegen�ber fr�heren Versionen
==========================================


emTeX 3.14 [3c-beta1]
---------------------

Achtung: Sie m�ssen neue Format-Dateien erzeugen!

- Version 3.14 von TeX

- tex286 durch tex186 ersetzt, btex286 durch btex186 ersetzt

- Vor jeder Eingabe werden nun die Ausgabepuffer geleert. Dies ist
  unter OS/2 n�tzlich, falls die Ausgabe von emTeX �ber eine Pipe
  weiterverarbeitet wird

- Buffer size vergr”áert:

      Programme         ³ Buffer size
      ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
      tex, tex186, texp ³ 2048
      btex, btex186     ³ 3000
      btexp, tex386     ³ 5000

- TFM-Dateien werden nicht mehr im Arbeitsverzeichnis gesucht

- Unter DOS wird nun Extended Memory (XMS) unterst�tzt. Falls
  vorhanden und vom XMS-Treiber unterst�tzt, werden nun Upper Memory
  Blocks (UMB) verwendet

- Neue Kommandozeilenoptionen:

  /de     Expanded memory (EMS) nicht verwenden

  /du     Upper Memory Blocks (UMB) nicht verwenden

  /dx     Extended memory (XMS) nicht verwenden

  /d      entspricht /deux

- Switch-Character wird beachtet: Nun kann

      tex -d /mytex/mytext

  verwendet werden, falls der Switch-Character auf `-' eingestellt ist

- bigTeX verwendet nun double- statt float-Arithmetik. Mantissenl„nge:

      Programme            ³ Mantissenl„nge
      ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
      tex, tex186, texp    ³ 23 bit
      tex386               ³ 32 bit
      btex, btex186, btexp ³ 52 bit

- Es k”nnen nun bis zu 750 trie opcodes verwendet werden
  (ghyphen.max!)

- Fehlermeldung, falls ein Fehler beim Schreiben der Format- oder
  DVI-Datei auftritt

- Speicherbedarf von bigTeX unter DOS verringert


emTeX 3.14 [3c-beta5]
---------------------

- šberpr�fung, ob V20 oder V30 vorhanden ist, korrigiert (tex186,
  btex186)

- Zeichencodeumsetzung �berarbeitet (Optionen /8, /o und /r). Fr�her
  wurde z.B. der Code 127 f„lschlicherweise auf 31 abgebildet

- Bei Angabe von /c wird /r ignoriert

- Neuere Version von maketcp, in gleicher Weise wie TeX �berarbeitet

- Klarstellung: Es k”nnen Zeichencodes bis 255 (fr�her falsche Angabe:
  254) verwendet werden. Das Zeichen 255 wird jedoch immer als ^^ff
  ausgegeben

- Wegen Žnderungen an der Zeichenumsetzung bitte Format-Dateien neu
  erzeugen

- Fehlermeldung, falls ein Fehler beim Schreiben einer Datei mit
  \write auftritt

- 850_tex.tcp wurde geringf�gig ge„ndert

- Ohne Angabe der /a*-Option werden Dateinamen bei \input nicht im
  String-Pool gehalten

- Trie op codes pro Sprache von 500 auf 750 erh”ht

- Falls die TCP-Datei nicht gefunden wird, bricht TeX ab


emTeX 3.14 [3c-beta7]
---------------------

Achtung: Sie m�ssen neue Format-Dateien erzeugen!

- Parameter stack size einstellbar: /ma#

- bigTeX: hash size auf 10000 vergr”áert

- \charsubdef mit /ml einschaltbar


emTeX 3.141 [3c-beta8]
----------------------

Achtung: Sie m�ssen neue Format-Dateien erzeugen!

- Version 3.141 von TeX

- Format-Dateien sind nun wirklich zwischen TeX386 und bigTeX
  austauschbar (dies war ein Fehler in beta 7)

- Gr”áe der Format-Datei etwas verringert


emTeX 3.1415 [3c-beta9]
-----------------------

- \charsubdef (/ml-Option) wird nun auch vom Standard-TeX (tex.exe)
  unterst�tzt

- Parameter stack size nun auch beim Standard-TeX (tex.exe)
  einstellbar: /ma#

- Unter OS/2 werden jetzt lange Dateinamen unterst�tzt

- Dateinamen werden nun anders abgeschnitten: Die 5+3.3-Regel wird vor
  der 8.3-Regel angewandt

- Dateien mit Namen die zwei oder mehr Punkte enthalten k”nnen unter
  DOS weder gelesen noch geschrieben werden. Dies sollte das Problem
  mit

      \include{chap1.tex}

  l”sen; bisher wurde chap1.tex durch chap1.tex.aux �berschrieben

- Das voreingestellte Verzeichnis (z.B. \emtex\texinput) wird nicht
  mehr zus„tzlich zu den per Environment-Variable (z.B. TEXINPUT)
  eingestellten Verzeichnissen durchsucht

- Verzeichnisse k”nnen nun rekursiv durchsucht werden. Um eine Ebene
  von Unterverzeichnissen zu durchsuchen, f�gen Sie `!' an den
  Pfadnamen an, um alle Ebenen von Unterverzeichnissen zu durchsuchen,
  f�gen Sie `!!' an den Pfadnamen an

- Mit der neuen Environment-Variablen EMTEXDIR kann das
  emTeX-Hauptverzeichnis ge„ndert werden

- Die Environment-Variable EMTEXDRV und die Kommandozeilenoption /pv
  wurden entfernt; Sie sollten stattdessen EMTEXDIR verwenden. Z.B.
  k”nnen Sie

      set emtexdrv=c

  durch

      set emtexdir=c:\emtex

  ersetzen

- Die TCP-Datei (siehe Option /c) wird nun in \emtex\data (oder in den
  durch die Environment-Variable TEXDATA festgelegten Verzeichnissen,
  aber dies nicht bei beta12 und sp„ter) gesucht

- Programmschleifen welche keine Bildschirmausgabe erzeugen k”nnen
  nun mit Ctrl-Break unterbrochen werden. Dies kann mit der
  Kommandozeilenoption /db abgeschaltet werden (f�r Rechner bei denen
  Interrupt 1B nicht f�r diesen Zweck verwendet werden kann)

- Die Bildschirmausgabe wurde beschleunigt, insbesondere bei
  Verwendung von TeX unter GNU Emacs unter OS/2

- Die Tastatureingabe funktioniert nun unter GNU Emacs unter OS/2


emTeX 3.1415 [3c-beta10]
------------------------

- Pfadnamen die `..' enthalten wurden von beta9 f„lschlicherweise
  zur�ckgewiesen

- Maximalzahl der geschachtelten \input-Dateien von 6 auf 16 erh”ht

- Problem von tex386 mit VSHIELD /SWAP beseitigt

- Bei der Ausgabe von Pfadnamen wird nun durchgehend `/' als
  Trennzeichen verwendet

- Neue Datei: \emtex\texinput\null.tex. Wenn TeX nach einem Dateinamen
  fragt, k”nnen Sie `null' eingeben um diese Leerdatei einzuf�gen
  (`nul' funktioniert nicht mehr seit beta9)


emTeX 3.1415 [3c-beta11]
------------------------

- Pfadnamen die `..' werden nun wirklich akzeptiert (tex386 von beta10
  tat dies nicht)


emTeX 3.1415 [3c-beta12]
------------------------

- Die Environment-Variable TEXDATA wird nicht mehr verwendet

- Die Anzahl der Dateien, die tex386 gleichzeitig offen haben kann,
  wurde erh”ht

- Falls die Ausgabedatei existiert, aber nicht �berschrieben werden
  kann, wurde der Dateiname gek�rzt. Dieser Defekt wurde behoben

- Die Option /mm# wird nun ignoriert falls auch /i (INITEX)
  angegeben ist (fr�her ergab die Verwendung von /mm# mit /i eine
  unverst„ndliche Fehlermeldung)

- Neue Environment-Variablen STDEMTEXOPT und BIGEMTEXOPT


emTeX 3.14159 [3c-beta13]
-------------------------

- Programmdateien wurden von \emtex nach \emtex\bin verlegt. Deshalb
  sollten Sie bereits installierte Pakete mit remove.exe entfernen und
  \emtex\bin in den Suchpfad (PATH) aufnehmen

- emx.dll und emx.exe wurden in emxrsx.zip verlegt

- Neue Huge-TeX-Version mit noch mehr Speicher als bigTeX: htex386
  (nur f�r 80386-Prozessor oder h”her)

- Neues Programm makefmt zur Erstellung von Format-Dateien

- Version 3.14159 von TeX


emTeX 3.14159 [3c-beta14]
-------------------------

- Die 16-Bit-emTeX-Programme von beta13 waren gr�ndlich defekt

- Das Argument `german' von makefmt wurde in `German' umbenannt

- makefmt wurde verbessert, z.B. wird die makefmt-Kommandozeile jetzt
  ans Ende der LOG-Datei angef�gt


emTeX 3.14159 [3c-beta15]
-------------------------

- htex386 konnte nicht mehr als 255 Zeichens„tze laden

- Neuere Version von `extdef.tex'

- Das Argument `850dc' von makefmt wurde in `850cork' umbenannt. Das
  Argument `850tex' von makefmt verwendet jetzt `850_tex.tex' statt
  `850_tex.tcp'


emTeX 3.14159 [3c-beta16]
-------------------------

- Das Argument `850tex' von makefmt funktioniert nun auch korrekt mit
  LaTeX2e (dies war in beta15 nicht der Fall)


emTeX 3.14159 [3c-beta17]
-------------------------

- Der von makefmt eingestellte Wert von \righthyphenmin f�r eshyph.tex
  wurde korrigiert


emTeX 3.14159 [4a]
------------------

- makefmt verwendet die `Auto-load'-Version von LaTeX2e falls nicht
  tex386.exe (Argument `386') oder htex386.exe (Argument `huge')
  ausgew„hlt wird

- Das Argument `850tex' von makefmt verwendet jetzt `850_tex.tcp'
  statt `850_tex.tex'


emTeX 3.14159 [4b]
------------------

- Das Argument `8bit' von makefmt schaltet jetzt die /o Option ein, so
  daá die Zeichen 128 bis 254 f�r die Ausgabe zugelassen werden

- Die 16-bit-Versionen von emTeX (tex.exe usw.) stellten den
  Interrupt-Vektor 1B nicht wieder her, so daá ein Systemabsturz
  erfolgt, wenn Ctrl-Break nach Beendigung von emTeX gedr�ckt wurde

                  -------- Ende von TEX.DOC -------------